建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目

建设单位（盖章）：湘西美而特自动化科技有限公司

编制日期：2020年12月

湘西美而特自动化科技有限公司

年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目

环境影响报告表专家个人意见修改说明

| 序号 | 意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 专家：李桂兰 |
| 1 | 对照该项目立项批复，核实建设内容（自用吸塑盒生产线是与立项批复不相符合） | 已核实，企业已补充吸塑盒生产线的备案，见附件 |
| 2 | 补充完善项目环评编制依据（建议补充挥发性有机物行业排放标准或行业参考标准等）；补充项目所在地环境功能区属性（项目所在地应该属于重点水土流失防控区） | 已补充完善排放标准的编制依据，见P3；已补充核实环境功能区属性，见P23-24表2-3 |
| 3 | 核实园区入园企业生产状况，量化园区入驻企业污染排放情况，细化项目环境保护目标 | 已核实园区入园企业生产情况和污染物排放情况，见P16-17 |
| 4 | 核实环境质量采样与分析数据，按实际分析日期填报；核实环境质量引用数据的可行性；监测报告作附件附上（建议根据项目实际污染物产生种类，明确特征因子并开展实际的环境质量监测，特别是空气环境质量监测因子中必须监测挥发性有机物） | 环境质量现状监测应按照实际采样监测日期进行填报，已核实引用数据可行性，已补充TVOC的环境质量现状监测数据，见P27，监测报告和质保单见附件 |
| 5 | 完善设备数量与规格；细化产品方案，补充产品质量执行标准；明确地面清洁方式，结合地面清洁方式核实项目用水情况、排水情况、水平衡表及水平衡图；核实物料平衡 | 已完善，见P6-7表1.5-1，产品方案已向建设单位核实确认，产品质量应通过ISO9001：2000及ISO9001：2008国际质量管理体系认证；具体内容见P6；已明确地面清洁方式，已核实用排水情况、水平衡表和水平衡图，见P10-11；已补充物料平衡表，见P42 |
| 6 | 完善地表水水文信息。核实项目区域水系图。完善和细化地表水、地下水评价适用标准。调查评价范围内地下水井的分布情况，补充地下水保护目标 | 已完善地表水水文信息，见P19-20；已补充项目区域地表水水系图见附图；已补充地表水适用标准，见P35-36；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目移动电源精密塑胶壳生产属于附录A表中的“116塑料制品制造”的“其他”，为Ⅳ类建设项目，本项目用水为自来水，不涉及地下水的抽取，区域地下水环境不敏感，可以不用开展地下水环境影响评价，故本报告可以不用开展地下水的调查和分析 |
| 7 | 完善周边工业企业分布及与项目地位置关系，补充大气保护目标坐标系设置、地势高差和山体阻隔情况 | 周边企业与本项目位置关系见附图，大气保护目标的位置按照导则的要求以经纬度表示，已补充地势高差和山体阻隔情况，见P33，见表3.4-1 |
| 8 | 对照土壤污染防治相关法律法规要求，结合项目建设地实际，细化项目建设地及周边土壤的管控措施、管控目标等 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目移动电源精密塑胶壳生产属于表A.1中制造业的其他行业，属于Ⅲ类项目，项目位于工业园内，周边土壤环境敏感程度为不敏感，占地规模1188m2，为小型（≤5hm2），根据土壤导则表4工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本报告可以不用涉及土壤环境相关的内容 |
| 9 | 核实工程内容，强化工程和污染源强分析，细化项目工艺流程及产排污节点分析，细化环保工程内容；核实废气、废水及其污染物种类、处理方式、处理规模及去向；强化项目特征因子分析；核实固体废物产生种类、数量、处理方式及去向。根据核实的废气源强，完善大气环境影响评价内容，进一步论证排气筒设置的合理性。细化项目环境保护设施的匹配性分析 | 已补充和核实，见工程分析章节； 已补充分析排气筒设置合理性，见P54-55；已细化，见P54-55，已细化环境保护设施的可行性和匹配性分析，以及危废暂存间依托的可行性分析，见P53-54和P59 |
| 10 | 按风险评价导则的要求，细化风险评价内容；补充并声环境评价等级判定并完善相关评价内容 | 已细化，见P61-62；已补充，见P56 |
| 11 | 完善平面布局图，细化事故应急设施、废气排放口、一般固废暂存间、危险废物暂存间、废水排污口位置等，并从环保角度分析平面布局的合理性 | 已完善补充平面布局图，已从环保角度分析平面布局合理性，见P10 |
| 12 | 强化项目产业政策符合性分析；细化项目与园区规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制的符合性论证(“三挂钩”机制，“环环评【2016】150号”文)。细化项目建设与泸溪县“三线一单”管控的符合性分析 | 已强化，见P13；已补充“三挂钩”机制相符性分析，见P15-16；已细化“三线一单”符合性分析，见P14-15 |
| 13 | 核实环保投资、总量控制指标、完善监测计划和环保设施建设“三同时”验收内容 | 已核实，见P38，P65-67 |
| 14 | 对照项目建设合内容、结合项目建设地实际完善附图附表 | 已完善，见附图附表 |
| 专家：李竹 |
| 1 | 对照该项目立项批复，核实建设内容（自用吸塑盒生产线是与立项批复不相符合） | 已核实，见附件 |
| 2 | 补充本项目租用的标准厂房的环评、建设、配套的环保设施以及企业入住情况，分析该项目依托标准厂房基础设施的可行性 | 已补充租用标准厂房环评批复，见附件；建设情况企业入驻情况等见P16-17；依托基础设施可行性分析见P12 |
| 3 | 园区200 t/d小型污水处理站于2020年10月已停运。园区污水处理厂(5000 t/d)已试运营。细化本项目污水依托园区污水处理厂处理的环境可行性分析 | 已修改和细化，见P51 |
| 4 | 说明本项目与武水湿地公园的位置关系 | 已说明，见P34 |
| 5 | 完善大气环境现状调查，补充监测数据（VOCs） | 已完善和补充TVOC的现状监测，见P27 |
| 6 | 核实污染物排放总量及指标来源 | 已核实总量和来源，见P38 |
| 7 | 核实固废产排情况及属性分析，补充说明湖南泰和美新能源科技有限公司基本情况，危废暂存间的基本情况及剩余空间等，分析依托其危废暂存间暂存危废的合法性和可行性，完善相关协议；补充危废经营许可的资质证明 | 已核实，见P；已补充，见P60，相关协议见附件，由于企业还未建设投产，未与危废处置公司签订协议，无法提供危废经营许可证 |
| 8 | 对照项目建设合内容完善附图附件 | 已完善，见附图附件 |
| 专家：张荣 |
| 1 | 补充泸溪高新技术产业开发区内泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋标准厂房环评、厂房建设、配套的环保设施情况，说明标准厂房入驻企业条件，分析该项目依托标准厂房基础设施的可行性；完善项目周边污染源调查，补充各企业挥发性有机物排放情况 | 已补充，见P17-18和表1.12-1；本项目依托标准厂房基础设施的可行性分析见P12 |
| 2 | 细化和核实项目建设内容，进一步明确是否设置员工食堂（报告P11中有食堂废水依托园区处理设施进行处理的说明）；核实原辅材料用量，完善其规格、包装方式，补充模具用量和材质；核实项目给排水情况和项目水平衡（明确是否有地面清洁废水等） | 已细化和核实，本项目不设置员工食堂，见P11；已核实原辅材料，补充规格和包装方式、补充模具用量和材质，见P7-8；已明确无地面清洁废水产生 |
| 3 | 核实区域环境功能区划（编号2，应为：泸溪县内武水断面） | 已修改，见P24 |
| 4 | 完善区域水环境质量达标情况分析，补充项目区域地表水环境控制单元控制断面（武水汇合口）数据；补充引用地表水监测断面与本项目及泸溪高新技术产业园区污水处理厂的位置关系，说明引用数据的代表性。 | 已补充地表水环境质量达标情况分析和区域控制断面（武水汇合口）的监测数据，见P28-31和P33-34，已补充监测断面与本项目及泸溪高新技术产业园区污水处理厂的位置关系和数据引用理由，见P31-32 |
| 5 | 强化工程和污染源强分析，细化工艺流程和产污节点，核实各类污染物产排放情况，进一步核实和细化有机废气产生节点及收集处理设施的布置，结合有机废气治理技术政策，进一步分析项目有机废气治理措施的技术可行性，根据项目周边环境特征，完善废气排气筒高度设置合理性分析；完善固体废物产生情况分析，补充废模具产生量、明确属性、暂存方式及处置去向，核实废活性炭产生量 | 已强化，见工程分析章节和大气环境影响分析及治理措施章节内容；P46和P55-57；已完善和核实固体废物产生量及处置情况分析，见P48-49，根据建设单位提供资料本项目不产生废模具 |
| 6 | 补充声环境评价等级判定，根据评价等级要求完善评价内容 | 已补充，见P58-60 |
| 7 | 进一步调查泸溪高新技术产业园区污水处理厂建设进度、拟投运时间及污水收集管网分布情况，明确本项目排水与园区管网的对接位置，补充废水、废气排污口规范设置要求 | 已核实泸溪高新技术产业园区污水处理厂目前试运行，可以收纳本项目废水，已补充废水废气排污口规范设置要求，见P66-67 |
| 8 | 本项目危险废物暂存依托湖南泰和美新能源科技有限公司危废暂存间，补充说明湖南泰和美新能源科技有限公司与本项目的位置关系，企业合法证明、竣工环保验收情况，根据危险废物相关管理法规规定，结合泰和美公司危废暂存间设计参数、剩余空间（华美兴泰科技有限责任公司危废依托其暂存）及本项目危废暂存的需求、相关责任划分、管理制度等，分析依托其危废暂存间暂存危废的合法性和可行性。 | 已补充，见P61 |
| 9 | 核实和完善“三线一单”符合性分析 | 已核实和完善，见P14-15 |
| 10 | 核实环保投资，完善竣工环保验收内容 | 已核实，见P68-69 |
| 11 | 补充完善附图附件（补充园区规划环评文件，与泸溪武水国家湿地公园位置关系图 泸溪高新技术产业园总体规划图、与外环境的关系图、地表水监测布点图等） | 已补充，见附图附件 |
| 专家：刘伯珍 |
| 1 | 说明泸溪县汇金资源综合利用有限公司与泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园的隶属关系。分别说明武溪镇高新技术产业开发区现有规划、环评情况、产业定位和园区调区扩区发展规划、产业定位情况。说明创新创业园基础设施（物别是环保设施）配套情况及园区污水处理现状，污水处理设施运营现状（污水处理量、达标排情况）、排放去向。说明所租赁厂房现状和配套基础设施情况 | 已说明，见P22-24和P12、附件；现有规划环评批复见附件 |
| 2 | 细化项目的功能分区，明确各功能区面积，说明各楼层具体功能分布（如改良区具体的生产内容）及生产设备布设。明确辅助工程布设位置、规模和依托园区综合办公楼的工程内容，明确废气密闭负压收集的车间名称。完善产品方案，核实生产设备 | 已明确各功能区面积，见P5；改良区生产内容见P41；设备布设见附图；辅助工程布设位置详见附图，规模见P5；已明确需要密闭负压收集的车间名称，见P5；已根据建设单位提供资料完善产品方案和生产设备，见P6-7 |
| 3 | 完善污染源信息（环评情况、山体阻隔、污染因子等）。说明武水湿地公园情况，明确项目与武水湿地公园的位置关系 | 已完善污染源情况，见P17-18；已补充武水湿地公园情况，见P24-25 |
| 4 | 环境质量现状：完善大气环境现状调查，补充监测数据（VOCs）。补充地表水达标判定，说明控制单元达标情况。完善保护目标信息。完善大气环境质量标准（VOCs），核实大气污染物排放标准。建议采用TVOC为总量指标。补充土壤调查和影响分析 | 已补充和完善，见环境质量状况章节内容；已完善保护目标，见P34-35；本项目废气总量指标为VOCs，采用非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目；根据土壤导则要求，本项目可不开展土壤调查和影响分析 |
| 5 | 工程分析：1）。核实项目生活污水产生量（2880t/a或765t/a）。2）核实、细化工艺流程及产排节点图。分别说明移动电源塑胶壳生产和吸塑盒生产过程中冷却成型的冷却方式、冷却时间周期，核实冷却循环塔规模、用水量和水平衡图。2）说明冷却过程是否有有机废气产生。3）核实设置负压收集设施的密闭车间情况（是否所有车间有机废气均进行负压收集），说明废气收集管线的布设方式及走向，进而核实有机废气有组织和无组织排放量。明确活性炭吸附装置和排气筒位置。4）明确原料塑胶在使用过程中是否需进行破碎处理，核实注塑工序粉尘产排量。5）核实废包装桶的属性（不属于固体废物？）及各类固体废物产生量、暂存方式及处置去向（废活性炭、不合格产品等）。6）明确原辅材料的暂存要求 | 已核实废水产生量，已核实冷却循环塔规模、用水量和水平衡图，见P11-12；已细化工艺流程及产排节点图，已说明冷却方式、冷却时间周期等，见P42-44；已核实设置负压收集的车间，已说明废气收集管线的布设方式及走向，见P46；吸附装置位于顶楼，排气筒位置位于厂区顶楼西侧；原料不需要破碎，见P42；已核实粉尘排放量，见P46；已核实，见P47和P49；原辅材料暂存要求见P65 |
| 6 | 补充施工期工程分析和影响分析。强化大气环境影响预测分析，说明采用活性炭吸附的方法处理有机废气效率参数的来源，分析所采用措施的可靠性 | 已补充施工期工程分析，见P41-42和P53；本项目大气评价等级为二级，可以不进行进一步预测分析；已补充活性炭处理效率参数来源和分析措施可靠性，见P58-59 |
| 7 | 说明湖南泰和美新能源科技有限公司基本情况，环评要求危废暂存间建设规模，实际建设规模，运营现状，分析项目，危废依托其进行暂存的可行性 | 已说明，见P64 |
| 8 | 结合产业开发区现有规划、产业定位和园区调区扩区发展规划、产业定位等情况，强化项目与园区规划的符合性分析和选址合理性分析 | 已强化，见P13-14 |
| 9 | 核实总量控制要求。核实环保投资、监测计划和“三同时验收”竣工内容 | 已核实，见P39，见P68-69 |

湘西美而特自动化科技有限公司

年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目

环境影响报告表综合意见修改说明

| 序号 | 意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善编制依据，核实项目所在地环境功能区属性。说明武溪镇高新技术产业开发区现有规划、规划环评、产业定位和园区调区扩区发展规划、产业定位情况，强化项目与园区规划的符合性分析和选址合理性分析。说明泸溪县汇金资源综合利用有限公司与泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园的隶属关系。补充泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋标准厂房环保手续、入驻企业条件、配套的环保设施等情况，分析该项目依托标准厂房基础设施的可行性。 | 已完善编制依据，见P3；已核实项目所在地环境功能区属性，见P25；已补充武溪镇高新技术产业开发区现有规划环评批复，见附件，已说明工业园情况、产业定位和园区调区扩区发展规划、产业定位情况，见P21-25；已强化项目与园区规划的符合性分析和选址合理性分析，见P14；已说明泸溪县汇金资源综合利用有限公司与泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园的隶属关系，见附件；已补充泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋标准厂房环保手续、入驻企业条件、配套的环保设施等情况，已分析该项目依托标准厂房基础设施的可行性，见P12-13和P17 |
| 2 | 细化区域污染源调查，说明周边工业企业与本项目的位置关系。补充各企业挥发性有机物排放情况。核实泸溪高新技术产业开发区基础设施配套建设情况、园区污水收集、处理、排放现状。细化本项目污水依托园区污水处理厂处理的环境可行性分析。 | 已细化污染源调查和补充企业挥发性有机物排放情况，见P 17-18；周边工业企业与本项目的位置关系见附图；已核实泸溪高新技术产业开发区基础设施配套建设情况、园区污水收集、处理、排放现状，见P23-24；已细化项目污水依托园区污水处理厂处理的环境可行性分析，见P54-55 |
| 3 | 完善项目区域水环境质量达标判定；说明地表水环境质量引用数据的代表性。完善大气环境现状调查，补充监测数据（VOCs）。核实大气污染物排放标准。核实环境保护目标，完善保护目标相关信息。说明武水湿地公园情况，明确项目与武水湿地公园的位置关系。 | 已补充地表水环境质量达标判定和地表水环境质量引用数据的代表性分析，已补充监测数据TVOC，见P28-34；已核实排放标准，见附件执行标准函；已核实完善保护目标信息，见P34-35；已补充武水湿地公园情况和位置关系，见P24-25和P35 |
| 4 | 核实项目建设内容、原辅材料贮运、使用情况及产品方案。核实物料平衡。补充模具材质、用量；明确项目地面保洁方式等，进而核实项目用排水量及水平衡。细化项目各楼层功能分区，明确生产设备、辅助工程、环保工程等布设位置、规模。强化项目平面布局的合理性分析。说明租用标准厂房是否有适应性改造工程内容。 | 已核实建设内容、原辅材料贮运、使用情况及产品方案，见P5-6；已补充物料平衡，见P45；已补充模具材质、用量，见P8；已明确项目地面保洁方式，已核实项目用排水量及水平衡，见P11-12；已细化项目各楼层功能分区，已明确生产设备、辅助工程、环保工程等布设位置、规模。见附图和P5-6、P10，已强化项目平面布局的合理性分析见P10；已说明租用标准厂房改造工程内容，见P12-13。 |
| 5 | 强化工程分析，细化工艺流程、产污节点及污染源强核算，明确原料是否需破碎处理，说明成型工序冷却方式、相关参数及有机废气产排放情况；细化有机废气产生节点及收集处理设施的布置，进而核实有机废气有组织、无组织产排放情况，结合有机废气治理技术政策，分析项目有机废气治理措施的技术可行性，根据项目周边环境特征，校核排气筒高度，补充排气筒布设位置的环境合理性分析 | 已强化工程分析，见P42-48；已分析有机废气治理措施的技术可行性，已校核排气筒高度和补充排气筒布设位置的环境合理性分析，见P58-60 |
| 6 | 细化各类固体废物产生节点、产生量，明确其属性、暂存及处置措施、处置去向。补充湖南泰和美新能源科技有限公司与本项目的位置关系，企业合法证明、环保手续情况，根据危险废物相关管理法规规定，结合泰和美公司危废暂存间设计参数、剩余空间及本项目危废暂存的需求、相关责任划分、管理制度等，分析本项目依托其危废暂存间暂存危废的合法性和可行性 | 已细化固体废物产排、处置情况，见P50；已补充湖南泰和美新能源科技有限公司与本项目的位置关系，已分析本项目依托其危废暂存间暂存危废的合法性和可行性，见P64 |
| 7 | 补充施工期工程分析和影响分析。强化运营期大气环境影响预测分析。按风险评价导则的要求，细化风险评价内容；补充并声环境评价等级判定并完善相关评价内容。对照土壤污染防治相关法律法规要求，结合项目建设地实际，细化项目建设地及周边土壤的管控措施、管控目标等 | 已补充施工期工程分析和环境影响分析，见41-42和P53；本项目大气评价等级为二级，可以不进行进一步预测分析；已细化风险评价内容，见P66-67；已补充完善声环境评价等级判定及相关评价内容，见P61-63；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目移动电源精密塑胶壳生产属于表A.1中制造业的其他行业，属于Ⅲ类项目，项目位于工业园内，周边土壤环境敏感程度为不敏感，占地规模1188m2，为小型（≤5hm2），根据土壤导则表4工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价，故本报告可以不用涉及土壤环境相关的内容 |
| 8 | 完善“三线一单”符合性分析。核实污染物排放总量，细化环保投资，完善竣工环保验收内容及附图、附件 | 已完善“三线一单”符合性分析，见P14-15；已核实污染物排放总量，见P39，已细化环保投资，已完善竣工环保验收内容，见P71-72，已完善附图、附件 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湘西美而特自动化科技有限公司 |
| 法人代表 | 罗晶 | 联系人 | 石烽 |
| 通讯地址 | 湖南省湘西州泸溪高新技术产业开发区 |
| 联系电话 | 15074388177 | 传真 | —— | 邮编 | 416100 |
| 建设地点 | 湖南省泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园 |
| 立项审批部门 | 泸溪县发展和改革局 | 批准文号 | 泸发改工[2020]11号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1188 | 绿化面积 (m2) | / |
| 总投资 (万元) | 3450 | 其中：环保 投资(万元) | 60 | 环保投资占总投资比例 | 1.74% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投 产日期 | 2021年1月 |
| 工程内容及规模： 编制依据 1、法律法规及政策依据 《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实施； 《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订； 《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订； 《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日修订； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日二次修订）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订； 《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》2018年 4月28日修订； 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发 [2016]74 号），2017年1月5日； 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），2016年12月5日； 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号），2012年7月3日； 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号），2012年8月8日； 《产业结构调整指导目录》（2019年本），2020年1月1日施行； 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）； 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）。 2、地方性政策、规划 （1）《湖南省环境保护“十三五”规划》（湘环发[2016]25号）； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）； （3）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第60号，2017.6.1）； （4） 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》（湘政发（2015）53号）； （5）《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020）》（湘环发[2018]11号）； （6）湖南省用水定额（DB43/T388-2020）。 3、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3－2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （9）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）； （10）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）。 4、相关标准 （1）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)； （2）《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保局科技标准司）； （3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)； （4）《声环境质量标准》(GB3096-2008) ； （5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （6）《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）； （7）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； （8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； （9）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）； （10）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； （11）《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)； （12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单； （13）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单。 5、建设项目相关资料 （1）委托书； （2）执行标准确认函； （3）《关于湘西美而特自动化科技有限公司年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目的备案证明》（泸发改工[2020]11号）； （4）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 1.1项目由来 湘西美而特自动化科技有限公司成立于2020年7月，是一家专注生产移动电源精密塑胶壳产品的港澳台法人独资企业，经营范围为自动化系统与生产线综合解决方案的设计；机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表研究、开发、销售及技术转让；电子产品模具的技术开发、设计和服务；模具、塑胶制品、电子产品、五金交电、电子材料的销售；工业自动化设备及配件的生产及销售。本项目主要建设内容为移动电源精密塑胶壳和用于原料和产品周转运输的吸塑包装盒生产线，移动电源精密塑胶壳生产线已于2020年8月20日在湖南省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目代码为2020-433122-29-03-051412，吸塑包装盒生产线于2020年12月28日在湖南省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目代码为2012-433122-04-05-894317。本项目投资3450万元租赁位于泸溪高新技术产业开发区的泸溪县汇金资源综合利用有限公司（属于泸溪高新技术产业开发区下属平台公司，负责高新区的厂房租赁工作等）第六栋标准厂房，厂房占地面积1188m2，建筑面积约4881.04m2，对其改造利用后购置安装注塑机、丝印机、移印机等设备，建设年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线，同时年产196.7万套吸塑包装盒用于原料和产品周转运输，不外售（本次吸塑包装盒实际建设产能为196.7万套，主要作为配套本项目移动电源精密塑胶壳储运使用）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关要求，项目应进行环境影响评价，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于其中“十八 橡胶和塑胶制品业”中的“47 塑料制品制造”中的“其他”类，项目还涉及少量印刷，属于“十二 印刷和记录媒介复制业”，均为编制环境影响报告表。湘西美而特自动化科技有限公司于2020年9月委托本公司承担该项目的环境影响评价工作(见附件1)。在接收委托后，评价单位立即组织有关技术人员对建设项目场地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据项目地周围环境特征，结合本项目的排污特性，编制了该项目的环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目移动电源精密塑胶壳生产属于附录A表中的“116塑料制品制造”的“其他”，为Ⅳ类建设项目，本项目用水为自来水，不涉及地下水的抽取，区域地下水环境不敏感，可以不用开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目移动电源精密塑胶壳生产属于表A.1中制造业的其他行业，属于Ⅲ类项目，项目位于工业园内，周边土壤环境敏感程度为不敏感，占地规模1188m2，为小型（≤5hm2），根据土壤导则表4工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价。 1.2项目基本概况 项目名称：年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目； 建设单位：湘西美而特自动化科技有限公司； 建设地点：湖南省泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园（泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋标准厂房）； 建设性质：新建； 项目投资：3450万元； 生产规模：年产1000万套移动电源精密塑胶壳，年产196.7万套吸塑包装盒用于原料和产品周转运输（不外售）。 1.3建设内容及规模 本项目在租赁的泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋闲置标准厂房内的一、三、四楼购进设备，建设年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线。占地面积1188m2，二楼作为预留车间，不在本项目建设范围内。本项目建设内容见下表。 表1.3-1项目建设内容一览表 项目 组成 建设内容 建设规模 主体 工程 移动电源塑胶壳 分为模具改良区、注塑区和印刷区，其中模具改良区位于1楼，占地面积100m2，注塑区位于1楼，占地面积400m2，印刷区位于4楼，占地面积100m2，年产1000万套移动电源塑胶壳 吸塑盒 位于三楼，面积350m2，建设一条吸塑生产线，年产196.7万套吸塑包装盒，用于厂区内原料和产品的周转以及厂外产品运输，不外售 辅助 工程 办公室 在1楼模具改良区、2楼吸塑车间和4楼设置临时生产办公室和仓库办公室，均为40m2，分区管理 储运 工程 原料仓库 分别位于1楼和4楼，其中1楼设置了注塑原料仓库，占地面积80m2，4楼设置了印刷原辅材料放置区，占地面积30m2 成品仓库 位于4楼，占地面积为300m2，用于产品储存 公用 工程 给水 依托园区市政给排水系统 供电 依托园区电网 循环冷却水系统 2m3循环水塔，运营期间每天循环2次，循环水量共计约4m3 环保 工程 废水 生活污水经园区化粪池处理后，排入园区污水管网进入园区污水处理厂进行处理，最终排入沅江 废气 有机废气：1楼注塑车间、3楼吸塑车间和4楼丝印移印车间采用密闭负压收集+活性炭吸附装置+20m高排气筒排放；一楼模具改良和加工区粉尘：设置抽排风设施，加强通风 噪声 消声、隔声、基础减振等 固废 设置生活垃圾收集箱，定期清理；一般工业固废收集后外售或综合利用；危废依托湖南泰和美新能源科技有限公司危废暂存间进行暂存，委托处置 1.4产品方案 本项目产品方案见下表。 表1.4-1 砂纸产品方案 产品名称 年产量 规格 移动电源精密塑胶壳 1000万套 根据客户需求生产不同尺寸塑胶壳 吸塑包装盒 196.7万套 用于厂区内原料和产品的周转以及厂外产品运输，不外售 本项目产品在出厂前应通过ISO9001：2000及ISO9001：2008国际质量管理体系认证。 1.5主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表1.5-1生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量(台/套) 1 注塑机 120T 12台 2 注塑机 90T 2台 3 注塑机 250T 2台 4 注塑机 320T 2台 5 注塑机 200T 2台 6 混料机 TVM-50 1台 7 混料机 TVM-100 1台 8 碎料机 TGP-3627P-10HP 1台 9 碎料机 TGP-5129P-20HP 1台 10 模温机 TTO-2010B 10台 11 水温机 TTWP-1210 10台 12 冷水机 TCW-15 1台 13 机械手 BRTR07WDS5PC 20台 14 烘料机 THD-50U 18台 15 烘料机 THD-25U 4台 16 吸料机 TAL-700G 20台 17 丝印机 / 1台 18 移印机 / 1台 19 固化炉 / 1台 20 空压机 / 若干 21 自动化吸塑成型机 / 1套 22 裁切机 / 8台 23 负压抽风系统 / 1套 24 活性炭吸附装置 / 1套 25 循环冷却水系统 1套 1.6主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量及能源消耗情况分别见下表： 表1.6-1主要原辅材料用量一览表 序号 名 称 用量t/a 用途 规格/包装 储存方式 1 PC+ABS14001 V0防火黑色塑胶粒 586.25t/a 主/面壳/按键 颗粒状/25kg袋装 1楼、2楼及4楼，原料暂存区和原料存放仓库 2 PC+ABS14001 V0防火白色塑胶粒 263.2t/a 主/面壳/按键 颗粒状/25kg袋装 3 透明PC塑胶粒 79.52t/a 半透明镜片或导光柱等 颗粒状/25kg袋装 4 0.5mm厚透明PET 576t/a 上下吸塑片 透明片状 3楼，吸塑原料存放区 5 PE胶袋 1180万个 产品包装 / 4楼，原料存放仓库 6 纸箱 9.8万个 产品包装 / 4楼，原料存放仓库 7 模具 2000套 注塑模具 S136/S550/S500钢 1楼，模具改良区 8 无尘布 1.2万张 清洁产品外观 / 4楼，原料存放仓库 9 网版 100张 用于丝印工序 / 4楼，丝印车间 10 水性油墨 0.09t/a 外协采购 液体/5kg桶装 4楼，油墨放置区 11 固化剂 0.009t/a 外协采购 液体/5kg桶装 4楼，油墨放置区 12 稀释剂（乙醇） 0.0045t/a 外协采购 液体/5kg桶装 4楼，油墨放置区 13 洗网水 0.09t/a 外协采购 液体/5kg桶装 4楼，油墨放置区 表1.6-2主要能源消耗一览表 名称 用量 备注 能源消耗 水 3720t/a 生活用水 电 35万kw.h 市政电网 主要原辅材料化学成分及物理化学性质如下： ABS塑胶新粒：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，一般是不透明的，外观呈浅象牙色、无毒、无味， 兼有韧、硬、刚的特性。比重：1.05 克/立方厘米 成型收缩率：0.4-0.7%；成型温度：200-240℃；分解温度约270℃。 PC塑胶粒：无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能 接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。成型温度：260-340℃，分解温度约600℃。 PET塑料：聚对苯二甲酸类塑料，为乳白色半透明或无色透明体，相对密度1.38，透光率为90%。PET塑料表面平滑而有光泽，具有热塑性塑料中最大的韧性；电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸湿性高，耐弱酸和有机溶剂，但不耐热水浸泡，不耐碱。常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。温度达到70℃时易变形，高温下不能装酒、油等物质。 水性油墨：是用于包装材料印刷的重要材料。通过印刷将图案、文字表现在承印物上。本项目使用油墨为水性油墨，其中有机溶剂主要为异丙醇和丙二醇甲醚。具体成分表见下表。 表1.6-3水性油墨组分表 名称 丙烯酸树脂 水 异丙醇 丙二醇甲醚 颜料 助剂 比例（%） 20 40 16 10 13.5 0.5 稀释剂（98%乙醇）：无色澄清液体。有特殊香味，易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789，熔点-114.1℃，沸点78.5℃。易燃，蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%~18.0%(体积)。该有机溶剂用途极其广泛，主要用于医疗、化妆品、卫生用品、油脂与染料方面。 固化剂：水性油墨使用封闭型水性异氰酸酯固化剂，具有耐黄变、增强附着力、耐擦耐磨、耐化学腐蚀的作用，为白色乳液，固含量约30%，其作用原理为在热处理时该固化剂释放出异氰酸酯（-NCO）基团与水性树脂分子链上羟基、羧基、氨基等基团反应形成交联结构，显著改善水性树脂性能。 洗网水：为无色透明液体，主要成份是异佛尔酮、还有二甲苯 、醋酸丁酯 、丙酮并按照一定的比例调配而成。主要用于丝印网版的清洗，在印制过程中若发现油墨堵网，用刮板刮去网上多余油墨，用洗网纸巾或无尘纸浸上洗网水两面擦干净即可继续印制。异佛尔酮的含量70%左右，醋酸丁酯含量5%左右，乙二醇单丁醚（防白水）含量10%左右，二甲苯含量10-20%。 建设单位在正式运行过程中，应建立涉VOCs的原辅材料的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量，台账保存期限不得少于3年。 1.7项目现场及周边环境 项目周边环境情况：湘西美而特自动化科技有限公司租赁泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋闲置标准厂房，位于泸溪高新技术产业开发区，滨江大道以北，第二大道以东，湖南华美兴泰科技有限责任公司以西。北侧为园区空地，详细情况见附图。 1.8总平面布置 本项目位于泸溪高新技术产业开发区，租赁标准厂房占地面积约1188平方米，建筑面积约4881.04平方米，主要包括注塑车间、印刷车间、原料、产品仓库及配套附属设施。 项目租用的6栋标准厂房一共四层，其中一层主要设置为注塑车间、模具改良加工车间，其中注塑车间位于厂房南侧，模具改良加工车间位于厂房北侧，原料暂存区位于厂房西侧，在该车间东侧间隔有一间生产办公室，项目原辅材料和产品运输出入口位于厂房东侧，依靠叉车和电梯进行运输；二层整层作为预留的注塑车间，不在本项目评价范围内，该车间东侧设置有生产办公室；三层厂房为吸塑车间，主要生产吸塑盒用于项目原料和产品在厂区内的周转运输，在厂房东侧配套设置有两间办公室；四层主要为丝印和移印固化车间，加工区域和油墨放置区域位于厂房北侧，厂房中部和西南侧设置为产品仓库，厂房东南侧设置为原料仓库。本栋厂房注塑车间、丝印移印车间、吸塑车间生产区域均设置为一个独立的相对密闭空间，采用负压收集系统收集有机废气，活性炭吸附装置位于顶楼，排气筒经厂区西侧外墙延伸至顶楼排放，循环冷却水塔也设置在顶楼。本项目总平面布置见附图。 该项目平面布局基本根据生产工艺、运输、防火、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且项目原辅材料暂存区域与生产车间紧邻，便于物料使用，可减少噪声对办公生活的影响，冷却循环水塔布设在楼顶，废气排气筒设置在厂区西侧，可将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷；从环境影响上看，各设施布局未形成环境污染潜在因素，项目总平面布局比较合理。 1.9配套及辅助设施 1.9.1给水系统 项目用水主要为立式注塑机冷却用水、员工生活用水。车间地面不用水清洗，注塑车间若发生原料散落用扫帚进行清扫，印刷车间地面若滴漏液态原辅料则用抹布进行擦拭。生产、生活水源由泸溪高新技术产业开发区提供，本项目供水管网已连接泸溪高新技术产业开发区供水管网。 注塑机和吸塑机冷却用水 本项目采用循环冷却水对注塑后的物件冷却成型，根据建设单位提供资料项目配套建设有2m3循环水塔，运营期间每天循环2次，循环水量共计约4m3，损耗量按照10%核算，则冷却水补充水量约0.4m3/d，120m3/a。本项目注塑机和吸塑机冷却水循环使用，不外排。 （2）员工生活用水 本项目劳动定员150人，不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，不住厂职工人均用水量为80L/人·d，项目年生产300天，经计算员工生活用水量约3600t/a，该项目污水排放系数取0.8，则生活污水量为2880t/a。 本项目用排水情况见下表。 表1.9-1 项目用排水情况表 序号 用水项目 用水量t/a 损耗量t/a 排水量t/a 处理方式及去向 1 员工生活用水 3600 720 2880 经化粪池处理后排入园区现有小型污水处理站进一步处理（短期） 2 注塑机和吸塑机冷却用水 120 120 0 循环使用，不外排 4 合计 新鲜水用量3720 / 污水排放量2880 / 项目用排水平衡见下图。 图1.9-1本项目水平衡图（t/a） 1.9.2排水系统 雨水：屋面雨水经雨水专用立管排入室外明沟中，经检查井排入园区雨水管网中，地面雨水经明沟收集后排入园区雨水管网。 废水：项目运营期废水主要为员工生活污水，注塑机和吸塑机冷却水循环使用，不外排；生活污水一起经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理，最后排入沅水。 1.9.3供电系统 项目位于湖南省泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园，电源来自市政电网。 本项目依托所在标准厂房已建给排水、供电等设施，其中依托关系情况见下表。 表1.9-2本项目与园区设施的依托关系 依托工程 园区已建工程概况 本项目依托情况 给水 泸溪高新技术产业开发区已建市政管网，厂区内已建设接在主管网上的DN100的支管接口 项目给水系统由泸溪高新技术产业开发区供水管网供应，可满足项目用水量需求 排水 园区已建设雨污分流系统，雨水排入园区雨水管网，污水经预处理后通过污水管网排入园区污水处理厂进行处理，最后排入沅水。 雨水依托该区域已建设的初期雨水管网，项目生产和生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂。 供电 已建市政电网 该区域供电充裕，能满足本项目用电需求 本项目租赁泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋闲置标准厂房，该厂房为混凝土框架结构，一共设置4层，已接通产业园区水电，未建设配套环保设施，本次建设拟对其进行部分区域的隔断装修，以满足项目设备布局、人员办公等要求，并对注塑、丝印、移印、吸塑车间进行密闭改造，各车间配套设置负压风机对有机废气进行收集。 本项目危险废物依托湖南泰和美新能源科技有限公司的危废暂存间进行存储，该危废暂存间位于本项目东南侧，距离约150m，危废暂存间面积约160m2，目前剩余面积约60m2，可以满足本项目危险废物的暂存需求。 1.10工作制度和劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员150人，不在厂区食宿，本项目年工作时间为300天，工作制度为一班制，一班8h。 1.11项目规划和选址可行性分析 1.11.1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。本项目已于2020年8月20日在湖南省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目代码为2020-433122-29-03-051412。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 1.11.2选址合理性分析 本项目位于湖南省泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园，租赁泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋闲置标准厂房，滨江大道以北，第二大道以东，湖南华美兴泰科技有限责任公司以西。北侧为园区空地，交通便利，周边环境不敏感，项目区域基础设施完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，根据武溪工业集中区（泸溪高新技术产业开发区）发展规划（园区土地利用规划图），项目占地属于第二类工业用地，符合项目用地要求。 项目所在地大气、地表水环境质量、声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。项目运营后不会改变区域环境质量级别。根据对本项目所在区域其他污染物非甲烷总烃进行环境质量现状调查，可知该区域的该污染物尚有一定的环境容量。 项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对周边声环境产生明显影响；项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 因此本项目选址合理。 1.11.3与相关规划相符性分析 1、与园区规划环评环评批复符合性分析 根据环评批复要求，工业园引进项目要与总体规划相衔接，并严格按照工业园土地利用规划的要求，严格执行入园企业准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划和环保规划，在园区项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，其排污浓度、总量控制必须满足达标排放和总量控制要求，禁止建设国家明令淘汰和禁止发展的能耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。本项目与园区签订了入园协议，同时，项目严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，且不属于国家明令禁止和淘汰的项目，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会令，2019年8月27日审议通过，2020年1月1日实施）中的限制类和淘汰类，因此本项目属于允许建设项目本项目符合园区发展规划的要求，同时，本项目用地为二类工业用地，符合规划环评批复要求。 2、与园区调区扩区发展规划符合性分析 目前，园区调区扩区发展规划处于编制过程中，产业定位为引进无污染、劳动密集型的信息技术、纺织服装、电子电器、汽配、制伞、制鞋、玩具等轻工企业。结合调区扩区土地利用规划图以及产业布局图，本项目为移动电源塑胶壳生产，属于轻工项目，符合规划要求。 1.11.4平面布局合理性分析 本项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地减少工艺输送流程和距离，有利于生产活动；而且生产设备均布局在厂区中部，能有效将其生产活动对外界环境的影响降低到最小程度；排气筒出口设置在顶楼，能减少废气对东侧距离较远居住区的影响。综上所述，本项目平面布局合理可行。 1.11.5“三线一单”相符性分析 根据环评﹝2016﹞150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 1、生态保护红线 本项目位于泸溪高新技术产业开发区，用地性质为二类工业用地，根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）：本项目不在其划定的生态红线九大区块内，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的生态红线区域。 2、环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准 （GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类。本项目建成后，本项目建成后，废水排入市政污水管网，纳入园区污水处理厂处理，废气、噪声及固废经采取相应的环保措施处理后不会造成区域环境功能的降低，不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线的要求。 3、资源利用上线 建设项目给水来自区域城市自来水，生产用水取至区域地表水沅江，能够满足本项目用水要求，供电依托工业园供电系统。项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，项目建设不会破坏当地自然资源上线。 4、环境准入负面清单 2016年8月，湖南省发展和改革委员会发布关于印发《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（湘发改规划﹝2016﹞659号），项目选址不属于重要生态功能保护区范围内，符合《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 1.11.6“三挂钩”机制符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）可知：“三挂钩”机制指，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制。 表5.5-1“三挂钩”机制符合性分析一览表 序号 环环评[2016]150号要求 项目情况 结论 1 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。 本项目租用已建成的标准化厂房进行生产，满足“三线一单”要求。 符合 2 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。 根据环境质量现状调查，区域具有良好的环境容量。本项目属于新建项目，不存在原有污染情况。 符合 3 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 项目区域环境质量现状良好，不存在环境质量现状超标现象。 符合 1.11.7“十三五”挥发性有机物污染防治工作与湖南省VOCs污染防治三年实施方案相符性分析 根据生态环境部印发的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）和《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020）》（湘环发[2018]11号）的相关要求，“严格建设项目环境准入”中提出“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”、“应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”，本项目位于泸溪高新技术产业开发区，使用的原辅材料塑胶颗粒为无VOCs含量原料，水性油墨为低VOCs含量原料，项目工艺废气通过车间负压密闭收集后再经活性炭吸附，然后通过20m高排气筒达标排放。“深入推进包装印刷行业VOCs综合治理”中提出“加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶黏剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液”。“加强废气收集与处理。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上”，本项目所使用的油墨属于水性油墨，为低VOCs含量的油墨，符合这两个方案大力推广低（无）VOCs含量的绿色原辅材料的要求。本项目生产车间设置成为一个相对密闭空间，设置负压抽风系统，有机废气的收集效率约80%，并采用级活性炭吸附处理措施，处理效率能达到70%，能确保VOCs稳定达标排放，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）的限值，符合该方案“有机废气收集率达到70%以上”和“全面实施《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）”的相关要求。《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020）》（湘环发[2018]11号）要求“风量在5万立方米/小时以下的单个排气口安装用电监测动态管控系统”，本项目废气处理装置风机风量在5万立方米/小时以下，要求建设单位在排气口安装用电监测动态管控系统，符合该方案要求。 1.11.8与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）的相关要求，“大力推进源头替代，有效减少VOCs产生”、“强化无组织排放控制”，本项目使用的原辅材料塑胶颗粒为无VOCs含量原料，水性油墨为低VOCs含量原料，能有效在源头减少VOCs产生，本项目工艺废气通过车间负压密闭收集后再经活性炭吸附处理，收集效率约80%，通过加强负压抽风系统的维护管理对项目挥发性有机物无组织排放进行控制。因此，本项目符合该方案要求。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，所租赁的厂房为泸溪高新技术产业开发区管理委员会建设的创新创业园标准厂房，现已委托第三方公司泸溪县汇金资源综合利用有限公司负责管理，该标准厂房建设项目于2017年12月19日取得泸溪县生态环境局《关于泸溪高新技术产业开发区（创新创业园）标准厂房三期建设项目标准厂房建设项目环境影响报告表的批复》，该批复要求标准厂房在建设过程中应预留废气、废水、固废处理措施的建设用地，入驻企业根据工业园的产业定位和环保政策要求另行办理环评审批手续，目前已入驻企业有湖南泰和美新能源科技有限公司、湖南华美兴泰科技有限责任公司等，经现场踏勘发现无历史遗留环境问题。项目周边环境问题主要为附近已入驻企业运营过程中一定量的废气、废水、固体废物以及噪声污染。该区域排放同类污染物（挥发性有机物）的企业具体情况见下表。 表1.12-1项目周边现有污染物排放情况一览表 序号 企业名称 产品 产能 （t/a） 目前生产情况 COD（t/a） VOCs 污染物 1 湖南华美兴泰科技有限责任公司 移动储能、户外储能产品 1000万台 生产 0.69 0.03752 噪声、废气、固废、废水 2 湖南泰和美新能源科技有限公司 锂电池 2000万只 生产 0.026 1.8357 噪声、废气、固废、废水 3 泸溪县群祥新材料有限责任公司 快速凝固细微球形铝基合金粉末及高纯铝粉 5000 生产 0.18 / 噪声、废气、固废 4 湖南众鑫新材料科技有限公司 钒氮合金 1000 生产 0.071 / 噪声、废气、固废 5 泸溪县银阁铝业有限公司 节能隔热铝合金型材 50000 生产 0.65 / 噪声、废气、固废 6 湖南中港铝业科技有限公司 高性能复合自洁铝单板、铝蜂窝板 90万m2 生产 / 5.086 噪声、废气、固废 7 泸溪县梧林洋光生物科技有限公司 迷迭香特色植物提取物 2000 生产 / 0.5098 噪声、废气、固废、废水 8 泸溪华燃天然气储配站 天然气 / 生产 / 少量 废气 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 泸溪县位于湘西州东南部，东邻沅陵，南接辰溪、麻阳2县，西连吉首、凤凰，北靠古丈。东经109°40′～110°14′，北纬27°54′～28°28′。县城距湘西自治州首府吉首市75公里，东距洞庭湖区中心城市常德市190公里，距省会长沙市360km。常吉高速和319国道作为泸溪县对外交通的主要干道，西边与吉首相联，东边与沅陵、常德、长沙相联。 本项目位于泸溪县武溪工业园北面的武溪工业集中区，该工业集中区位于沅水与武水交汇处，其东与沅陵县溪口乡交界，北接国营军亭界林场。项目中心位置地理坐标为：E：110.143578，N：28.271145，具体详见附图1。 2、地形、地质、地貌 泸溪县位于武陵山脉中段的东南麓。区内山岭连绵，重叠迭峰，属中深切割的中低山—丘陵地形，地势特征大致可分为三带：中部地势较高，属灰岩组成的中低山喀斯特地形，海拔多在700～1000m之间，比高400～700m，呈北东—南西向斜贯图区，宽约30～40km，山顶平缓，残丘起伏，貌似一小型高原。西北为连绵起伏的砂页岩低山与喀斯特丘陵盆地相间，构成平行的岭谷式地形，海拔 400～900m，局部山峰高达1000余m。东南部地势较低，已进入沅麻红色盆地东缘丘陵区，海拔一般在300～500m，比高100～300m。 泸溪县城位于武溪镇沅江上游10公里，距五强溪电站坝址134公里处，为三面临水的半岛，整个地形山丘重叠，西部高，逐渐向东北南三方之沅江倾斜，大部分标高110m—190m 之间，相对高差约80m 左右。 武溪镇现状基本为丘陵、山地，地形起伏较大，高程位于107-185m之间，中部武水两侧地势相对平缓，高程一般为120-150m。武水从武溪镇穿过，城区地形格局为靠山面水，地势由西北、西南向东倾斜。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），湘西自治州泸溪县城区地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度为6度。 3、气象、气候 泸溪县属中亚热带季风湿润性气候，气候温和，四季分明，雨季明显，酷热和严冬为期不长。但地形复杂，高山低谷纵横，立体气候分明，且形成两类明显不同气候区。东部、中部和西部为偏暖地区；西南、东北属偏冷地区。节气一般相关10~15 天。根据气象部门的统计资料： 年平均气温： 16.9 ℃ 极端最高气温： 40.6 ℃ 极端最低气温： -12.3 ℃ 年平均降雨量： 1326mm 年最大降雨量： 1948.1mm 年最小降雨量： 967.0mm 月最大降雨量： 543.5mm 月最小降雨量： 3.4mm 年平均蒸发量： 856.6mm 年平均太阳总辐射： 98.1 千卡/cm2 年平均日照： 1432.5h 年均无霜期： 278 天 年平均风速： 1.2m/s 最大风速： 20m/s 主导风： 偏北风。 4、水文状况 泸溪县地表水系发育，河流分布均匀，有大、小溪河 127 条，分属沅江、武水、辰水和西溪四大水系。地下水类型为松散岩类空隙水和红层裂隙水两类。项目区傍沅江台地而建，地下水主要受地表水和大气降水补给，地下水受沅江水位的影响明显，呈动态关系。 沅江是洞庭湖水系四水之一，发源于贵州省东南部，经会同、黔阳、怀化、溆浦、辰溪、泸溪、沅陵至常德德山流入洞庭湖。其流域总面积 89163 平方公里，总流程1033公里。沅江在泸溪县境内流域面积455.6平方公里，流程45.2公里。泸溪段沅江河床宽300~400m。沅江年平均流量为1132.6680m3/s。五强溪水库蓄水后沅江白沙段水位为109.43m。沅江河段汛期为4~9月，枯水期10月~望年3月。武水位于湘西自治州中部凤凰县两林—吉首市矮寨镇—吉首市城区—河溪镇—潭溪镇—武溪镇一带，属于沅江的一级支流，自西往东迳流，区内长度 125km。该河流树枝状水系较为发育，较大的水系（武水的一级支流）有白羊溪、丹青河、沱江河、万溶江河、太平河、已略河、夯沙河等七条，流长一般大于20km，汇水面积20～250km2，武水河的水文观测资料为泸溪县武溪镇水文站的 1960～2010年的水文观测资料，多年平均河水位标高115.5m，最高洪水位标高 122.3m（1996年6月8日），多年平均流量87m3/s，最大流量680m3/s（1996年6月8日）。 武水位于项目南侧，武水与项目拟建区域相隔滨江大道，与项目最近距离约70m。武水自西向东流，在项目拟建地下游约2.3km 处汇入沅江。白沙水厂水源一级饮用水保护区为水厂取水口上游两千米沙洲坪至下游100米的河道水域；二级保护区为一级保护区上边界上溯4400米至下边界下延200米的河道水域。项目所在地不涉及饮用水源保护区。 5、植被和生物多样性 泸溪县全县森林面积28.37千公顷，林木蓄积量74.13万立方米。用材林木286种，有松、杉、樟、楠等优良木材和银杏、杜种、香果、黄连等珍贵树种。经济林木20余种，以油桐、油茶、椪柑、板栗为大宗。泸溪县主产粮食、油菜、烟叶、辣椒、柑桔、油桐、油茶、板栗等。项目位于泸溪工业集中区内，区域内人类开发活动较多，所在环境多以樟木、杉树、马尾松等高大乔木为主，灌木草丛参杂相伴，动物群系具有与农田和居民点联系的伴人动物。武水、沅江水域中水生生物较为丰富，其主要经济鱼类有鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳊鱼、鳜鱼、鲷鱼、鲶鱼等。 项目位于泸溪高新技术产业开发区，区域内人类开发活动较多，所在环境多以樟木、杉树、马尾松等高大乔木为主，灌木草丛参杂相伴，动物群系具有与农田和居民点联系的伴人动物。根据调查，本项目评价范围内尚未发现国家重点保护珍稀动、植物。 6、泸溪高新技术产业开发区概况 泸溪高新技术产业开发区原名泸溪县武溪工业园，筹建于2005年，2006年12月正式成立管委会，基于集中区在推进新型工业化及承接（高新技术）产业转移方面做出的成绩，集中区在2010年4月，被确定为“湖南省首批承接产业转移特色基地”；2012年11月晋升为“省级工业集中区”，更名为泸溪工业集中区；2013年10月被列为“湖南省中小企业信用体系建设示范园区”；2014年11月被列为”省级出口培育基地”；2015年12月被列为“省级新型工业化产业示范基地”2016年7月，晋升为高新技术产业开发区，更名为泸溪高新技术产业开发区。 6.1、高新区发展规划 泸溪高新技术产业开发区规划总面积7.33平方公里，规划建设年限2011至2020年。以武水为界分为南北两区，南区规划面积4.2平方公里，是正式组建工业集中区以前形成的老工业聚集区，现主要发展产业为化工及生物制药；北区规划面积3.13平方公里，以招商引进高新技术的铝系列材料精深加工、新金属材料加工产业为主导，其中在北区有1.2平方公里作为创新创业园，修建总建筑面积50万平方米多功能标准厂房，并配套太阳能光伏屋顶、供水供热、污水垃圾处理等设施，引进无污染、劳动密集型的信息技术、纺织服装、电子电器、汽配、制伞、制鞋、玩具等轻工企业。 泸溪高新技术产业开发区（原武溪工业园）于2012年通过湖南省发展和改革委员会及湖南省产业园区建设领导小组办公室批复的《泸溪工业集中区发展规划（2011-2020 年）》（湘发改地区[2012]1405号）。规划范围前期（2011-2015）规划面积为313公顷，四至范围为东至移民村，西至上堡村、南至峒河（在泸溪境内名叫武水），北至大溪村群力、团结水库所依托的连绵高山。近期（2016-2020） 规划面积达到414公顷，四至范围为东至黑塘村，西至上寨村、南至涟渔溪，北至大溪村群力、团结水库所依托的连绵高山。 6.2、项目开发建设规划定位 根据泸溪高新技术产业开发区发展规划（2011—2020年），集中区划分为“一心四区”，即公共服务中心、老工业基地的锰、锌等金属材料加工产业区、以铝系列为主的金属材料精深加工产业区、新金属材料加工产业区、农林产品深加工产业区。主导产业为铝系列材料精深加工和新属材料加工。以铝系列为主的金属材料精深加工、新金属材料加工产业的主导作用明显，产业结构不断升级；通过相同产业的资源整合、不同产业的产品对接实现工业集中区与外部产业的对接、融合；工业集中区形成以物质循环流动为特征的循环利用产业体系，形成不同企业之间生态耦合共生和资源共享、物质和能量多级利用、高效产出和持续利用，实现工业集中区经济效益、人文效益、社会效益与环境效益的协调发展。入驻企业与机构由泸溪工业集中区相关部门依据有关条件审核把关，同意入驻后方予办理产权登记手续。项目开发建设规划定位详情见下表 表2-1 项目开发建设规划定位与布局 产业定位 产业布局 备注 引进无污染、劳动密集型的信息技术、纺织服装、电子电器、汽配、制伞、制鞋、玩具等轻工企业 泸溪高新技术产业开发区设立产业准入机制，工业发展以轻污染和有一定污染的二类、三类工业为主，鼓励发展一类工业，工业用地布局与生活区适当分开，隔离防护。一类工业用地布置在工业园主导风向的上风向，规划范围东部，总用地面积约30公顷；二类工业用地主要集中在中部区域，总用地面积约61.85 公顷；三类工业用地分别集中在南区（现状工业聚集区）和集中区主导风向的下风向，总用地面积127.15 公顷（不含南区用地面积）。 拟建项目用地位于泸溪高新技术产业开发区北区，为二类工业用地；符合引进轻工企业的产业定位。 6.3、入园企业要求 泸溪高新技术产业开发区原为泸溪县武溪工业园，于2012年通过湖南省发展和改革委员会及湖南省产业园区建设领导小组办公室批复的《泸溪工业集中区发展规划（2011-2020年）》（湘发改地区[2012]1405号）。根据园区环评批复文件湘环评[2007]96号及湘发改地区[2012]1405号文要求：工业园引进项目要与总体规划相衔接，并严格按照工业园区土地利用规划的要求，对园区内不宜开发的自然山体和植被应预先划定保护界线和范围，确保园内有适宜的生态面积。在下一阶段的设计建设中，工业园应该进一步优化平面布局，取消园区内规划的商业金融用地和文化娱乐用地，在工业用地边界与居住用地之间设置50m宽的绿化隔离带，同时利用自然地形和绿化隔离带处理好各功能区的关系，形成规划明确、产业集中、生态环境优良的总体布局。严格执行入园企业准入制度，入园项目选址必须符合园区总体发展规划和环保规划，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求。禁止引进国家命令淘汰和禁止发展能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。企业生活污水应在各企业内进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂；企业生产废水经项目设立污水处理站处理后，其中第二类污染物中的金属和其他有毒有害污染物按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3“选择控制项目最高允许排放浓度”标准执行，处理达标满足接管要求后进入园区污水处理厂。 6.4、园区基础设施环境概况 （1）污水厂概况 泸溪高新技术产业园区污水处理厂位于湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇，工程占地面积为22680m2，总投资为6386.34万元。近期（一期）工程设计处理规模为0.5万m3/d，远期（二期）污水处理规模总计1.0万m3/d。污水处理厂按近期（一期）0.5万m3/d 规模设计，污水处理厂采用“粗格栅→细格栅/旋流沉砂→调节池→水解酸化A2/O 池→二沉池→高密度沉淀→滤布滤池过滤+接触消毒”的处理工艺，污泥采用带式浓缩脱水一体机脱水后外运处置。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后达标外排沅江，目前污水处理厂处于试运营，本项目外排废水可纳入园区污水处理厂进行处置。 （2）管网规划布置情况 污水干管沿第一大道、第三大道、第四大道、第六大道、滨江大道、大溪环路布置，管径d400～d600～d800，滨江大道布置主干管，管径为d800，污水最终排入规划的武溪污水处理厂。根据现场调查及结合园区提供资料，目前，项目拟建地南侧滨江大道两侧已布置给排水主干管，第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九大道铺设了集中区给、排水管网，因此，待污水处理厂正式运营后，本项目废水可由区域管网进入园区污水处理厂，接管具有可行性。 7、湖南泸溪武水国家湿地公园 7.1湿地公园范围 武水湿地公园地处湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县境内，位于武陵山脉向雪峰山脉过渡地带，主要包括：沅水支流武水泸溪县段及其支流上的能滩水库、朱雀洞水库、小陂流水库等3座水库，五强溪水库库尾（沅水泸溪县段），以及周边部分区域。湿地公园由西南向东北呈呈狭长型廊道走向，最西端至武水泸溪县与吉首市交界处（湖南峒河国家湿地公园），最北端至五强溪水库泸溪县与沅陵县交界处（湖南五强溪国家湿地公园），最南端至泸溪县白沙镇（泸溪县县城所在地）铁山大桥处（详见图纸）。 武水湿地公园地理坐标为东经109°50'42''～110°13'12''，北纬28°11'43''～28°17'32''之间，东西长36.83千米，南北宽10.60千米，湿地公园总面积2429.0公顷。 7.2湿地公园性质定位 公园以保护武水和沅水水源、水质以及湿地自然生态系统为核心，以丰富的民族民俗文化、盘瓤文化和红色文化等多元文化为支撑，以保护优质充足水源、维持湿地生态系统完整性为主要目标，开展湿地资源保护利用、宣教展示、科研监测等工作，把公园建成为集湿地保护保育、湿地功能和湿地文化展示、湿地休闲、湿地可持续利用示范、湿地科研、监测和宣教于一体，发电、灌溉和防洪调蓄功能兼备的国家级湿地公园。 8、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-3项目区环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 是否在“饮用水源保护区”内 否 2 水环境功能区 沅水（白沙新城县水厂取水口下游1000m至沅陵县坪上断面） 渔业用水 Ⅲ类 武水（泸溪县内武水断面） 渔业用水 Ⅲ类 3 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 4 声环境功能区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 5 是否基本农田保护区 否 6 是否森林公园 否 7 是否生态功能保护区 否 8 是否在自然保护区 否 9 是否人口密集区 否 10 是否重点文物保护单位 否 11 是否三河、三湖、两控区 否 12 是否水源保护区 否 13 是否污水处理厂集水范围 是 14 是否属于水土流失重点防治区 是

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状 3.1.1基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。 根据泸溪县环境保护监测站2019年发布的《环境质量简报》中关于泸溪县环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据，对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析。 根据泸溪县环境监测站发布的《环境质量简报》： 二氧化硫（SO2）：年均浓度为14微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2018年年均浓度上升16.7%； 二氧化氮（NO2）：年均浓度为10微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2018年年均浓度下降9%； 可吸入颗粒物（PM10）：年均浓度为49微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2018年年均浓度下降7.5%； 可吸入颗粒物（PM2.5）：年均浓度为34微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2018年年均浓度上升6.3%； 一氧化氮（CO）：24小时平均质量浓度为1.1微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，与2018年年均浓度下降8.3%； 臭氧（O3）：日最大8小时平均质量浓度为93微克/立方米，达到国家环境空气质量二级标准，较2018年年均浓度下降25%。 表3-1 泸溪县2019年环境空气年平均浓度结果及达标情况 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 标准值/（µg/m3） 占标率/（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23.3 达标 NO2 年平均质量浓度 10 40 25 达标 PM10 年平均质量浓度 49 70 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97 达标 CO 日最大8小时平均质量浓度 93 160 58.1 达标 O3 24小时平均质量浓度 1.1 4 27.5 达标 由上表可知，项目所在区域2019年污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO的浓度值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其2018年修改单要求，项目所在域区属于达标区。 3.1.2其他污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中“6.2.2”相关内容，由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据，也没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可以收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本项目其他污染物为非甲烷总烃（NMHC）。收集了评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测数据如下。 本项目收集了《年产5万吨节能隔热铝型材生产线及附属设施建设项目》中S1湖南金昊铝业办公楼处、S2创新创业孵化基地的监测数据，监测时间为2018年4月27日-5月4日。监测点位见表3-2，污染物监测结果见表3-3，引用理由如下： 监测点距离项目拟建地较近，监测数据具有代表性和可用性； 引用的大气监测点的监测时间与本项目较近，在三年有效期内； 空气环境质量现状与本项目建设前改变不大。 表3.1-1 监测点位一览表 序号 监测点位 与本项目方位距离 监测因子 S1 湖南金昊铝业办公楼处 西南方向约310m 非甲烷总烃 S2 创新创业孵化基地 正北方向约70m 表3.1-2 其他污染物监测结果 监测地点 项目 非甲烷总烃 项目地西南处湖南金昊铝业办公楼处S1 小时均值浓度范围（mg/m3） 0.69~0.44 评价标准（mg/m3） 2.0 最大地面浓度占标率（%） 42 样品数/超标样品数 7/0 最大超标数 0 超标率（%） 0 达标情况 达标 项目地正北处创新创业孵化基地S2 小时均值浓度范围（mg/m3） 0.69~0.81 评价标准（mg/m3） 2.0 最大地面浓度占标率（%） 40.5 样品数/超标样品数 7/0 最大超标数 0 超标率（%） 0 达标情况 达标 由上表可知，各监测点位其他污染物非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保局科技标准司）中的1小时均值2.0mg/m3，区域非甲烷总烃具有较好的环境容量。 本报告还收集了泸溪高新区跟踪评价中湖南净纯检测技术有限公司于2019年7月29日至8月4日对黑塘村小子居民点的TOVC现状监测数据，结果见下表。 表3.1-3 TVOC现状监测结果表 监测点位 监测内容 TVOC（8h均值） 黑塘村小子居民点 监测范围 0.0002-0.0759 最大占标率（%） 12.65 超标率 0 最大超标倍数 0 参考标准（mg/m3） 0.6 由上表可知， TVOC（8 小时）浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。 3.2水环境质量现状 （1）区域水环境功能区达标判定 项目区域地表水系为武水，武水位于拟建项目地南侧自西向东流过，在项目拟建地下游约1.5km处汇入沅江，生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网，然后进入园区污水处理厂进行处理，处理达标后排入沅江。 根据湘西州环境主管部门发布的《湘西州地表水控制断面水质情况》中关于湘西州地表水环境质监测因子 pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物2019年的数据，对建设项目所在地区地表水环境质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见下表。 表3.2-1 2019年地表水断面均值结果及达标情况单位：mg/L（pH除外） 检测项目 武水汇合口 pH 均值 7.9 评价标准 6-9 标准指数 0.45 超标率（%） 0 溶解氧 均值 8.6 评价标准 6 标准指数 / 超标率（%） / 高锰酸盐指数 均值 1.5 评价标准 4 标准指数 0.375 超标率（%） 0 化学需氧量 均值 5.2 评价标准 15 标准指数 0.35 超标率（%） 0 五日生化需氧量 均值 0.8 评价标准 3 标准指数 0.27 超标率（%） 0 氨氮 均值 0.1 评价标准 0.5 标准指数 0.2 超标率（%） 0 总磷 均值 0.047 评价标准 0.1 标准指数 0.47 超标率（%） 0 挥发酚 均值 0.0006 评价标准 0.002 标准指数 0.3 超标率（%） 0 石油类 均值 0.01 评价标准 0.05 标准指数 0.2 超标率（%） 0 阴离子表面活性剂 均值 0.02 评价标准 0.2 标准指数 0.1 超标率（%） 0 硫化物 均值 0.004 评价标准 0.1 标准指数 0.04 超标率（%） 0 铜 均值 0.001 评价标准 1.0 标准指数 0.001 超标率（%） 0 锌 均值 0.01 评价标准 1.0 标准指数 0.01 超标率（%） 0 氟化物 均值 0.11 评价标准 1.0 标准指数 0.11 超标率（%） 0 硒 均值 0.0003 评价标准 0.01 标准指数 0.03 超标率（%） 0 砷 均值 0.002 评价标准 0.05 标准指数 0.04 超标率（%） 0 汞 均值 0.00002 评价标准 0.00005 标准指数 0.4 超标率（%） 0 镉 均值 0.00003 评价标准 0.005 标准指数 0.006 超标率（%） 0 六价铬 均值 0.002 评价标准 0.05 标准指数 0.04 超标率（%） / 铅 均值 0.0003 评价标准 0.01 标准指数 0.03 超标率（%） 0 氰化物 均值 0.001 评价标准 0.05 标准指数 0.02 超标率（%） 0 由上表可知，武水汇合口断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 （2）地表水现状调查 本项目地表水环境质量现状监测引用了《湖南先伟龙源生物科技有限公司年产4800吨五倍子单宁系列产品项目》委托湖南精准通检测技术有限公司进行的监测数据，布设了2个监测点，分别位于泸溪高新技术产业园污水处理厂排污口上游200m（沅江W1）和下游2000m（沅江W2），监测采样时间为2019年11月25日-11月27日。本次评价还收集了湖南华科环境检测技术服务有限公司于2020年1月6日对武水大桥断面进行的监测数据，武水大桥断面位于本项目东侧1500m。 引用理由如下： （1）本项目废水进入园区污水处理厂，处理后的尾水排入沅江，引用项目数据点在本项目纳污水体及附近水体范围内； （2）地表水监测点的监测时间为2019年11月25日-11月27日，监测时间在有效时间内，可以引用； （3）监测项目全面，包含了本项目所有污染因子； 表3.2-2地表水点位布置一览表 监测断面 监测点 W1 沅江园区污水处理厂排污口上游200m W2 沅江园区污水处理厂排污口下游2000m 表3.2-3地表水监测数据统计结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测 断面 W1 W2 监测 因子 浓度范围 标准 限值 最大标准指数 最大超标率 浓度范围 标准 限值 最大标 准指数 最大超标率 pH值 7.42-7.55 6~9 0.725 0 7.33-7.3 6~9 0.805 0 COD 8-11 20 0.55 0 12-1 20 0.75 0 BOD 2.2-3.1 4 0.775 0 3.5-3.8 4 0.95 0 氨氮 0.187-0.234 1 0.234 0 0.226-0.255 1 0.255 0 悬浮物 9-11 80 0.1375 0 12-16 80 0.2 0 六价铬 0.004L 0.05 / 0 0.004L 0.05 / 0 LAS 0.05L 0.2 / 0 0.05L 0.2 / 0 粪大肠菌群 1100-1300 10000 0.13 0 0 10000 0 0 挥发酚 0.0003L 0.005 / 0 0.0003L 0.005 / 0 硫化物 0.005-0.006 0.2 0.03 0 0.005-.006 0.2 0.03 0 硫酸盐 15.5-16.3 250 0.0652 0 18.5-19.2 250 0.0768 0 氯化物 3.77-3.85 250 0.0154 0 3.59-3.66 250 0.01464 0 甲醛 0.05L 0.9 / 0 0.05L 0.9 / 0 由上表可知监测期间沅江各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准要求，区域地表水质量良好。 表 3.2-4 武水大桥断面监测结果表 采样点位 采样时间 检测项目 检测结果 标准限值 标准指数 是否达标 武水大桥 2020年1月6日 水温（℃） 14.5 / / 达标 pH值 7.69 6-9 0.345 达标 溶解氧mg/L 7.66 ≥5 / 达标 高锰酸盐指数mg/L 3.1 ≤6 0.52 达标 化学需氧量mg/L 10 ≤20 0.5 达标 五日生化需氧量mg/L 2.1 ≤4 0.525 达标 氨氮mg/L 0.27 ≤1.0 0.27 达标 总磷（以P计）mg/L 0.03 ≤0.2 0.15 达标 总氮（以N计）mg/L 2.18 ≤1.0 2.18 达标 铜mg/L 0.00042 ≤1.0 0.00042 达标 锌mg/L 0.004L ≤1.0 / 达标 氟化物（以F-计）mg/L 0.081 ≤1.0 0.081 达标 硒mg/L 0.0004L ≤0.01 / 达标 砷mg/L 0.0016 ≤0.05 0.032 达标 汞mg/L 0.00004L ≤0.0001 / 达标 镉mg/L 0.00058 ≤0.005 0.116 达标 六价铬mg/L 0.004L 0.05≤ / 达标 铅mg/L 0.00074 ≤0.05 0.0148 达标 氰化物mg/L 0.001L ≤0.2 / 达标 挥发酚mg/L 0.0003L ≤0.005 / 达标 石油类mg/L 0.01L ≤0.05 / 达标 阴离子表面活性剂mg/L 0.05L ≤0.2 / 达标 硫化物mg/L 0.005L ≤0.2 / 达标 粪大肠菌群 1.5*103 ≤1.0*104 0.15 达标 硫酸盐（以SO42-计） 32.2 ≤250 0.13 达标 氯化物（以Cl计） 8.54 ≤250 0.034 达标 硝酸盐（以N计） 1.73 ≤10 0.173 达标 铁 0.06 ≤0.3 0.2 达标 锰 0.0480 ≤0.1 0.48 达标 电导率（uS/cm） 254 / / 达标 由上表可知，武水大桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。 3.3声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年9月27日至9月28日对本项目厂界四周环境噪声进行了现状监测，监测时间共2天，昼夜间各监测1次。监测布点见附图。噪声监测结果见下表： 表3.3-1声环境质量监测结果 监测点位 监测时间 监测结果LeqdB A) 标准限值 昼间 夜间 N1东厂界 2020年9月27日 56 47 (GB3096-2008)3类 昼间65、夜间55 2020年9月28日 57 48 N2南厂界 2020年9月27日 60 51 2020年9月28日 61 52 N3西厂界 2020年9月27日 59 50 2020年9月28日 60 51 N4北厂界 2020年9月27日 57 48 2020年9月28日 56 47 由上表可知，项目厂界满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 3.4主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目所在区域地势总体上西北高东南低，地势高差变化较大，周边敏感目标与本项目高差约-5-60m，本项目西北侧为山体，在大气评价范围内对于污染物的扩散无明显山体阻隔作用。根据建设项目厂址周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，确定的环境敏感点和保护目标见下表。以厂址中心为坐标原点，环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 表3.4-1环境空气保护目标一览表 名称 经纬度 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 东经 北纬 王家庄村 110.131951 28.282116 居民 人群，居民约800人 二类区 西北 1629 城北社区 110.153752 28.277524 居民 人群，居民约5000人 二类区 东 1056 泸溪县第五中学 110.151907 28.275528 学校 学生，师生约100人 二类区 东 806 武溪小学 110.154857 28.276633 学校 学生，师生约500人 二类区 东 1191 大溪村 110.139676 28.274080 居民 人群，居民约800人 二类区 北 419 石家岭 110.132638 28.268351 居民 人群，居民约300人 二类区 西 1063 城南社区幼儿园 110.152679 28.269659 学校 学生，师生约100人 二类区 东南 892 城南社区 110.153773 28.266527 居民 人群，居民约5000人 二类区 东南 1061 上堡村 110.157850 28.270239 居民 人群，居民约1000人 二类区 东南 1307 大拇指幼儿园 110.159352 28.269509 学校 学生，师生约150人 二类区 东南 1505 武溪镇政协 110.153366 28.265239 行政机关 人群，人员约40人 二类区 东南 1149 天门溪村 110.143109 28.250069 居民 人群，居民约1000人 二类区 西南 2279 田家岭 110.150233 28.255133 居民 人群，居民约400人 二类区 南 1879 联盟村 110.128861 28.257536 居民 人群，居民约1000人 二类区 西南 1972 表3.4-2声环境、地表水环境保护目标一览表 项目 环境保护目标 方位 与场界最近距离 规模、功能 保护级别 声环境 项目厂址四周200m范围内无声环境保护目标 地表水 环境 沅江 位于项目东侧，自南流向北 距离本项目厂界最近直线距离约2000m 大河，渔业用水 GB3838-2002中Ⅲ类标准 武水 位于项目南侧，自西向东流 距离项目厂界最近直线距离180m，下游 2000m处与沅江汇合 中河，渔业用水 GB3838-2002中Ⅲ类标准 地下水 厂区附近地下水，无饮用水功能 GB/T14848-2017中Ⅲ类 生态 环境 本项目位于武水国家湿地公园的北侧约160m处，不属于武水国家湿地公园总体规划的范围内，不属于敏感地区，无需要特殊保护物种 /

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量：基本污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，非甲烷总烃（NMHC）参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保局科技标准司）2.0mg/m3的限值要求。 表4-1环境空气质量标准 污染物 环境质量标准 标准来源 取值时间 浓度限值(ug/m3) SO2 年平均 60ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 日均值 150ug/m3 1小时均值 500ug/m3 NO2 年平均 40ug/m3 日均值 80ug/m3 1小时均值 200ug/m3 CO 日均值 4ug/m3 1小时均值 10ug/m3 O3 日最大8小时均值 160ug/m3 1小时均值 200ug/m3 TSP 日均值 500ug/m3 年平均值 200ug/m3 PM10 日均值 150ug/m3 年平均值 70ug/m3 PM2.5 年平均值 35ug/m3 日均值 75ug/m3 非甲烷总烃 1小时均值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保局科技标准司） 地表水：项目评价范围内的沅水、武水断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 表4-2地表水环境质量标准限值 污染物 Ⅲ类标准限值(mg/L) pH值 6-9 溶解氧mg/L ≥5 高锰酸盐指数mg/L ≤6 化学需氧量mg/L ≤20 五日生化需氧量mg/L ≤4 氨氮mg/L ≤1.0 总磷（以P计）mg/L ≤0.2 总氮（以N计）mg/L ≤1.0 铜mg/L ≤1.0 锌mg/L ≤1.0 氟化物（以F-计）mg/L ≤1.0 硒mg/L ≤0.01 砷mg/L ≤0.05 汞mg/L ≤0.0001 镉mg/L ≤0.005 六价铬mg/L 0.05≤ 铅mg/L ≤0.05 氰化物mg/L ≤0.2 挥发酚mg/L ≤0.005 石油类mg/L ≤0.05 阴离子表面活性剂mg/L ≤0.2 硫化物mg/L ≤0.2 粪大肠菌群 ≤1.0*104 硫酸盐（以SO42-计） ≤250 氯化物（以Cl计） ≤250 硝酸盐（以N计） ≤10 铁 ≤0.3 锰 ≤0.1 3、声环境：项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准。 表4-3声环境质量标准单位:dB（A） 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目排放的有机废气以非甲烷总烃进行表征，其中注塑过程中产生的有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准（有组织：浓度120mg/m3、速率17kg/h；无组织：4.0mg/m3），印刷工序产生的有机废气执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1和表2中挥发性有机物排放限值。由于项目不同工序产生的有机废气经同一根排气筒排放，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）中关于排放标准的执行原则为从严执行可知，本项目有机废气非甲烷总烃应执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1和表2中挥发性有机物排放限值。厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中排放限值。 表4-4大气污染物排放标准 污染物 排气筒排放限值 无组织监控浓度限值mg/m3 执行标准 最高允许排放浓度限值mg/m3 最高允许排放速率限值kg/h（排气筒高度H≥15m） 厂界 厂区 非甲烷总烃（NMHC） 50 2.0 4.0 / 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） / / / 10.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 颗粒物 / / 1.0 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2、废水：项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和园区污水处理厂进水水质标准较严值后排入园区污水处理厂进行深度处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准，最终排放至沅江。 表4-4 项目生活污水排放标准 污染物 pH COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 （GB8978-1996）三级标准 6~9 500 300 / 400 100 污水厂进水标准 6~9 450 310 50 350 90 （GB18918-2001）一级A标准 6~9 50 10 5 10 1 3、噪声：施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水排放量为2880t/a，经厂区现有化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理，尾水排放浓度以泸溪高新技术产业园区污水处理厂设计排放浓度COD：50mg/L，氨氮：8mg/L计，本项目最终排放环境的COD量为0.144t/a，氨氮排放量为0.023t/a。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对挥发性有机物（VOCs）定义，为参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TOVC表示）、非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。本项目污染物控制项目为非甲烷总烃（NMHC），其中有组织排放NMHC为0.16t/a，无组织排放NMHC为0.13t/a，故本项目VOCs排放总量为0.29 t/a。本项目应满足区域内VOCs排放等量替代的要求，本项目建设所需的VOCs总量可来自于湘西州涉VOCs工业企业改造治理后VOCs 的削减总量。 具体总量指标由建设单位向当地环保部门申请确认，并建议通过排污权交易的方式获得。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析 本项目租赁泸溪县汇金资源综合利用有限公司第六栋标准厂房进行建设，施工期主要进行设备安装和调试，本项目施工过程中，污染源产生环节见下图。 图5.1-1 施工期工艺流程及产污环节图 1、废气 施工期废气污染物主要有运输车辆及其它燃油动力设备运行产生燃烧尾气。 施工期废气主要为运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。 2、废水 施工期排放的废水主要施工人员产生的生活污水。 项目施工人员最大按5人计，按照人均日用水量约150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，本项目施工期产生的生活污水量为0.6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可通过污水管网排入园区污水处理厂处理后外排。 3、噪声 项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，项目施工产生的噪声在可接受范围内。 4、固废 施工期间固体废物主要来自厂房施工等过程产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下： （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。 （2）生活垃圾 项目施工人员最大按5人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目施工期为15天，整个施工期生活垃圾产生量为0.037t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。 5.2营运期工艺流程及产污节点图 移动电源塑胶壳工艺流程 图5.2-1移动电源塑胶壳生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）模具改良：根据客户对产品规格的不同需求，将购买的初级模具进行修模加工改良。 （2）混料：根据所需制造的模具产品确认原材料种类及用量，使其充分搅拌混合，混料工序会产生少量粉尘。 （3）注塑：项目塑胶粒通过注塑机进行注塑成型，此过程由于塑胶的高温加热，会产生少量的有机废气、塑胶边角料及次品，项目产生的塑胶边角料及次品经碎料后回用于生产，购买原料塑胶粒无需破碎。 （4）冷却成型：采用循环冷却水对成型塑胶壳进行冷却定型，冷却温度约10-18℃，时间则根据产品厚度进行控制，一般不超过2min，注塑冷却水循环使用，不外排。 （5）外壳检验：使用测试仪器对现场进行测试，测试OK为合格品，不合格品则经破碎后与塑胶颗粒原料搅拌均匀回用于生产。 （6）移印或丝印：使用油墨经移印机或者丝印机在塑胶外壳印上移动电源型号和产品品牌等文字或图案，移印过程中会产生少量有机废气。 （7）烘烤固化：印刷后的油墨放入固化箱中进行低温烘烤，在该过程中会产生有机废气。 项目所使用的塑胶粒为新料，不从事废旧塑料的回收分选、清洗、回收加工等，本项目破碎主要是对项目生产过程中产生的边角料和不合格品进行破碎。 本项目在注塑、移印、丝印、固化等工序产生有机废气；在破碎、混合工序产生少量粉尘废气；在注塑工序产生塑胶边角料、移印和丝印工序产生废印网版，原辅料消耗产生废包装桶，设备清洁过程产生擦拭废抹布，生产设备维修保养过程中产生废机油、废润滑油和含油废抹布，有机废气处理过程中产生废活性炭等；设备运行过程中产生噪声。 吸塑盒生产工艺流程： 图5.2-1吸塑盒生产工艺流程及产污节点图 （1）加热：将外购的成型吸塑片采用全自动吸塑成型机拉近设备电炉烘箱内加热至软化状态。PET吸塑片加热温度为80~120℃，在该工序中产生有机废气。 （2）吸附冷却成型：将加热的吸塑片乘热拉到吸塑模具上方，模具上移并抽真空，将软化的片材吸附至模具表面，同时利用循环冷却水对物件进行冷却成型，冷却温度约10-18℃，时间则根据产品厚度进行控制，一般不超过2min，注塑冷却水循环使用，不外排。吸塑使用模具均为委外加工。 （3）分切、裁床：将成型的吸塑盒放入裁断机，气动裁刀将成型与吸塑片分离成单个产品。 （4）检验：对合格产品打包入库，不合格品由供应商回收处置。 本项目在吸塑工序产生有机废气；在分切裁床工序产生废边角料，产品检验过程中产生不合格品，生产设备维修保养过程中产生废机油、废润滑油和含油废抹布，有机废气处理过程中产生废活性炭等；设备运行过程中产生噪声。此外项目员工产生生活污水以及生活垃圾。 本项目物料平衡见下表。 表5.2-1项目物料平衡表（t/a） 投入 产出 类别 物料名称 消耗量t/a 类别 物料名称 产生量t/a 注塑-印刷 工序 PC+ABS14001 V0防火黑色塑胶粒 586.25 产品 移动电源精密塑胶壳 1000万套（折算为重量约927.5995t/a） PC+ABS14001 V0防火白色塑胶粒 263.2 废气 注塑工序非甲烷总烃 0.325 透明PC塑胶粒 79.52 移印丝印等工序非甲烷总烃 0.124 水性油墨 0.09 不合格品破碎工序颗粒物 0.095 固化剂 0.009 / 生产损耗 0.93 稀释剂（乙醇） 0.0045 / / / 吸塑 工序 0.5mm厚透明PET 576 产品 吸塑包装盒 196.7万套（折算为重量约575.164t/a） / / 废气 吸塑工序非甲烷总烃 0.2 / / 固废 废边角料 0.06 / / / 生产损耗 0.576 总投入 1505.07 总产出 1505.07 5.3主要污染工序及污染源 5.3.1废水污染源 本项目废水主要来自员工生活污水。项目注塑工序使用循环冷却水对塑胶壳进行冷却成型，通过定期补充损耗水量，年循环使用量约为1200t/a，不外排。 本项目生活污水产生量为2880t/a，根据类比生活污水中COD、BOD5、NH3-N和SS浓度分别约为300mg/L、200 mg/L、25mg/L和150mg/L，生活污水经园区内化粪池处理后排入园区污水管网进入污水处理厂进行处理，最终排入沅江。本项目废水产生排放情况见下表。 表5.3-1营运期废水产生排放情况一览表 污染源 废水产生量 污染物名称 产生情况 处理措施 排放情况 生活污水 2880t/a COD 300mg/L；0.84t/a 化粪池处理，对COD的处理效率13.3%，对BOD5的处理效率20%，对SS的处理效率33.3% 260 mg/L，0.72t/a BOD5 200 mg/L；0.56t/a 160mg/L，0.45t/a NH3-N 25mg/L；0.07t/a 25mg/L，0.07t/a SS 150mg/L；0.42t/a 100mg/L，0.28t/a 5.3.2废气污染源 从项目生产工艺流程及产污节点分析可知，项目营运过程产生的废气主要是在注塑、移印或丝印、吸塑工序产生有机废气（以VOCs计）；在破碎混合工序产生少量粉尘。 1、有机废气 （1）注塑有机废气 本项目在注塑过程由于塑胶粒发热熔融时产生少量有机废气，主要污染因子以非甲烷总烃表征，参照美国环境保护署《空气污染物排放与控制》有关塑料废气的排放和控制内容，塑胶粒气体排放系数以0.35kg/t计，本项目原料使用PC+ABS14001 V0防火黑色塑胶粒、PC+ABS14001 V0防火白色塑胶粒和透明PC塑胶粒，共计929t/a，按照该排放系数核算得到塑胶废气非甲烷总烃产生量约0.325t/a。 移印、丝印、固化、洗网水擦拭工序有机废气 本项目在移印、丝印工序使用水性油墨，在固化过程中由于烘干会产生少量有机废气，在擦拭网版时使用洗网水会挥发有机废气，均以非甲烷总烃进行表征。本项目使用水性油墨，有机溶剂含量按26%计，主要成分为异丙醇和丙二醇甲醚，以有机溶剂全部挥发考虑，本项目稀释剂主要成分为含量为98%的乙醇，在生产过程中以全部挥发考虑，固化剂中除固化物外其余全部挥发考虑，本项目油墨年使用量为0.09t/a，，稀释剂年使用量为0.0045t/a，固化剂年使用量为0.009t/a，经核算在移印和丝印过程中有机废气非甲烷总烃产生量为0.09*26%+0.0045*98%+0.009*70%=0.034t/a；洗网水主要成为为二甲苯、醋酸丁酯等有机物，也以全部挥发考虑，洗网水年使用量为0.09t/a，故在擦拭工序有机废气产生量为0.09t/a。在印刷整个工序中有机废气产生量约0.124t/a。 （3）吸塑有机废气 项目在吸塑过程中产生的有机废气与注塑工序产生废气原理一致，该工序产生的有机废气源强以排放系数0.35kg/t进行核算，本项目吸塑原料PET用量为576t/a，则该工序非甲烷总烃产生量为0.2t/a。 经统计，本项目生产过程中产生的总有机废气（以非甲烷总烃表征）量为0.649t/a。 本项目注塑、移印、丝印、吸塑均设置在独立的生产区域内，注塑区位于1楼，占地面积400m2，印刷区位于4楼，占地面积100m2，吸塑区位于三楼，面积350m2，通过将这三部分区域自下而上进行密闭，保证密闭车间内处于微负压状态。设置一个人员出入口，仅在生产人员进出时开启，其余时间均处于关闭状态，同时设置有一个物料出口，为满足自动化流水线生产需求，该产品出口需一直敞开，但会在出口处设置送风装置（风均吹向密闭车间内，可保证密闭车间内的空气不外逸）。在有机废气处理设施前段设置一个总风机，在各车间设置子风机，废气总管上通过设置静压箱(管)连接二次接力风机，将废气引导到同一流向，完成管道系统的输送。管道采用不锈钢等金属材质管道，管道内部气体处于微负压状态。项目废气总管设置在厂区西侧，沿相应车间的楼层外墙升至楼顶，车间内废气收集管道总体走向为自东向西，汇集到废气总管后的走向为向上。本项目需要密闭区域的总面积为850m2，楼层高度为3.5m每层，车间换气次数按照10次/h设置，则设计总送风量约为30000 m3/h，各车间有机废气经收集后通过一套活性炭吸附装置进行处理，由于工作人员及物料进出会有部分有机废气逸出，本项目收集效率以80%计，活性炭对有机物的去除效率约70%，则被收集的有机废气量为0.52t/a，经处理后通过设置在顶楼的20m高排气筒排放，排放量为0.16t/a，本项目年工作300天，每天8h计，则年工作时间为2400h，非甲烷总烃排放速率为0.067kg/h，排放浓度为1.66mg/m3。未被收集的有机废气VOCs量为0.13t/a，0.054kg/h，呈无组织排放。 2、破碎混合工序粉尘废气 本项目注塑过程中需要对不合格品进行破碎，然后再与原料塑胶粒进行混合，在该过程中会外逸产生极少量粉尘，粉尘的产生量按原料用量的 0.1‰计算，项目混料过程中使用的塑胶新料为929t/a，不合格品需要破碎的量为20t/a，即混料破碎过程中产生粉尘量约0.095t/a。破碎混料工序位于一楼加工区，粉尘废气由于产生量少，故直接在加工区域无组织排放，该工序年工作时间为1200h，则颗粒物排放速率为0.08kg/h。 5.3.3噪声 本项目噪声主要为机械设备运转时候产生的噪声，主要噪声源为注塑机、破碎机、混料机、移印机、冷却塔、空压机等，类比同类型设备，其噪声源强为70~80dB（A）左右。经基础减震、建筑隔声等措施后，噪声源强可降至50-60 dB（A）以下。 5.3.4固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括员工生活垃圾、原辅料废包装桶、擦拭网版废抹布、废边角料和不合格品、废活性炭、废润滑油等。 1、生活垃圾 项目职工人数150人，均不在厂区食宿，生活垃圾排放量按0.5kg/人•d计，则每天产生生活垃圾的量为75kg，年工作300天，则年产生垃圾量为22.5t。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运处理。 2、原辅料废包装桶 项目生产过程中会产生废油墨桶、废固化剂桶、废稀释剂桶、废洗网水桶等，根据建设单位提供的资料，产生量及需处理量约为50个/a，由于油墨、固化剂、稀释剂、洗网水中含危险物质，故盛放这些物料的包装容器废弃后属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），根据建设单位提供资料，本项目产生的原辅材料废包装桶均由厂家回收再利用。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中，固体废物不包括“任何不需要修复和加工既可用于其原始用途的物质，或者在生产点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目废包装桶不属于固体废物，但是要求建设单位将废包装桶的贮存和运输环节按照危险废物进行监管，本项目产生的废包装材料临时存放在危废暂存间，定期由生产厂家回收利用。 3、擦拭网版废抹布 项目在用洗网水清洁网版时，将洗网水滴加在网版上然后用抹布擦拭，该工序产生含油墨和洗网水的废抹布，根据建设单位提供资料，网版清洁频次为2d/次，废抹布每次产生量为5kg/次，废抹布产生量为0.75t/a，属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。要求建设单位不得将擦拭废抹布混入生活垃圾进行处理。 4、废边角料 本项目在分切、裁床工序产生边角料，产生量按吸塑原料量的0.01%计，本项目吸塑原料用量约576t/a，则边角料产生量为0.06t/a，在检验工序产生不合格品，根据建设单位提供资料产生量约2t/a，均暂存于一般工业固体废物暂存间，可以定期外售至物资回收公司。 5、废活性炭 项目有机废气拟采用活性炭吸附进行处理，活性炭每一个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。活性炭外观为黑色粉末或颗粒二种。内部呈极多的孔状物质。主体为无定形的碳，此外还含有二氧化硅、氧化铝、铁等无机成分，本项目各工序收集的VOCs量为0.52t/a，经活性炭吸附的量为0.364t/a，一般活性炭对VOCs的吸附量按0.25g/g考虑，经计算需要的活性炭量约为1.5t/a，产生的废活性炭约1.9t/a。本项目产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。 6、废润滑油 本项目机械设备维护过程中使用润滑油，润滑油能重复使用，重复率可达90%以上，根据建设单位提供资料废润滑油产生量约为10kg/a，属于《国家危险废物名录》HW08其他废物非特定行业中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。 7、含油废抹布 项目机械设备维护过程中利用抹布对装置进行擦拭，该工序产生含油废抹布，根据建设单位提供资料，含油废抹布产生量为0.005t/a，属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。要求建设单位不得将废抹布混入生活垃圾进行处理。 表5.3-6项目固体废物产排情况表 序号 类型 数量 废物属性 危废编号 去向 1 生活垃圾 22.5t/a 生活垃圾 — 交环卫处理 2 原辅料废包装桶 50个/年 / / 厂家回收 3 擦拭网版废抹布 0.75t/a 危险废物 HW49 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 4 废边角料 2.06t/a 一般固体废物 — 外售至物资回收公司 5 废活性炭 1.9t/a 危险废物 HW49 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 6 废润滑油 10kg/a 危险废物 HW08 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 7 含油废抹布 5kg/a 危险废物 HW49 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部 [2017]43号）要求，本项目危险废物基本情况见下表。 表5.3-7工程分析中危险废物汇总表 序号 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 擦拭网版废抹布 HW49其他废物 900-041-49 0.75t/a 网版擦拭 固态 洗网水 周 T、In 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理处置 2 废活性炭 HW49其他废物 900-041-49 1.9t/a 废气处理 固态 碳、挥发性有机物 挥发性有机物 季 T 3 废润滑油 HW49其他废物 900-041-49 10kg/a 机械设备维护 液态 碳氢化合物的混合物 碳氢化合物 季 T、In 4 含油废抹布 HW49其他废物 900-041-49 0.05t/a 设备维修擦拭 固态 机油、润滑油 碳氢化合物 季 T、In 危险废物存放方式与最大存放量见下表。 表5.3-8危险废物存放方式与最大存放量一览表 序号 危险废物名称 存放方式 最大存放量 1 擦拭网版废抹布 桶装堆放 0.5t 3 废活性炭 袋装堆放 0.5t 4 废润滑油 桶装堆放 10kg 5 含油废抹布 桶装堆放 5kg 备注：危险废物在存放时应采用防漏、防雨、防晒的包装袋和包装桶。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.649t/a | 1.66mg/m3；0.16t/a；0.067kg/h |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | 0.13t/a；0.054kg/h |
|  |  | 颗粒物 | 0.095t/a | 0.095t/a；0.08kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 2880t/a |
|  |  | COD | 300mg/L；0.84t/a | 260 mg/L，0.72t/a |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L；0.56t/a | 160mg/L，0.45t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.07t/a | 25mg/L，0.07t/a |
|  |  | SS | 150mg/L；0.42t/a | 100mg/L，0.28t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固体废物 | 原辅料废包装桶 | 50个/年 | 厂家回收 |
|  | 危险废物 | 擦拭网版废抹布 | 0.75t/a | 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 |
|  | 一般固体废物 | 废边角料 | 2.06t/a | 外售至物资回收公司 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 1.9t/a | 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 10kg/a | 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 |
|  | 危险废物 | 含油废抹布 | 5kg/a | 委托具有处理危废资质的单位处理不外排 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 22.5t/a | 交环卫处理 |
| 噪声 | 单台设备噪声源强约70~80dB（A）左右，经基础减震、建筑隔声等措施后，噪声源强可降至50-60 dB（A）以下。 |
| 风险 | 4楼油墨存放区地面防渗防腐，移印、丝印、固化等原辅材料采用桶装，均放置在防泄漏托盘上，危废暂存间依托湖南泰和美新能源科技有限公司危废暂存间进行暂存 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目租赁现有闲置厂房进行生产，周边无大面积自然植被群路及珍稀动植物资源等，项目所排放的污染物都能达标稳定排放，对周边生态环境影响不大。 |

# 环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目租用已建厂房，只需在车间内进行设备安装和调试，主要为人工作业，无大型机械入内，施工期产生的主要环境影响分析如下。 大气环境影响分析 项目施工期对空气的环境影响主要因素为施工机械和运输汽车尾气。运输车辆和燃油动力机械会产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。此类废气的产生量一般来说不是很大，在环境空气中经一定距离的自然扩散稀释后，对项目区的环境空气质量的影响很小。 水环境影响分析 施工期排放的废水主要施工人员产生的生活污水。 本项目施工期产生的生活污水量为0.6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。由于生活废水中有机污染物较高，远超过地表水超标准，不能直接外排。对施工期的生活废水必须进行收集后处理，可依托厂区内化粪池预处理后排入园区污水处理厂处理，可以避免对附近地表水的影响。 声环境影响分析 施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆。本项目施工内容较少，施工机械和运输车辆的噪声级一般在80dB(A)～95dB(A)之间。施工期影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。本项目施工期噪声不会对周围区域和敏感点声环境质量造成大的影响。 固体废物环境影响分析 施工期所产生的固体废弃物主要为施工过程中的建筑垃圾以及少量生活垃圾。 项目建设规模较小，施工期所产生的建筑垃圾产生较小，外运到有关部门指定的场地，不会对环境造成影响；生活垃圾由环卫部门统一清运处理处置，不会对环境造成明显不利影响。 生态环境影响分析 本项目租赁产业园内现有标准厂房，项目建设期不会改变土地利用现状，项目区无珍稀濒危动植物存在，因此，项目建设期不会产生生态影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析及治理措施 根据工程分析，本项目废水主要为生活污水，循环冷却水不外排。生活污水经厂区已有化粪池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准和园区污水处理厂较严值后排入污水处理厂进行深度处理，然后达标排放，最终排入沅江。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018）“5.2.2.2 条”评价等级确定方法，本项目废水排放属于间接排放，地表水环评价等级判定为三级B。水污染类型三级B评价可不进行水环境影响预测，只需对其进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托。 1、废水处理达标性分析 根据工程分析，本项目排放的废水主要为生活污水。生活污水经厂区内已建化粪池处理后经厂区废水总排口排入园区污水处理厂进行处理。本项目废水中主要污染物产排情况见表。 表7.2-1 本项目废水产污及排放情况一览表 主要污染物 项目 污水排放量约2880m3/a COD BOD5 SS NH3-N 处理前 浓度（mg/L） 300 200 150 25 排放量(t/a) 0.84 0.56 0.42 0.07 化粪池处理后 浓度（mg/L） 260 160 100 25 排放量(t/a) 0.72 0.45 0.28 0.07 《污水综合排放标准》三级 500 300 400 / 泸溪高新技术产业园园区污水处理厂 450 310 350 50 是否达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求。 2、依托园区污水处理站和污水处理厂环境可行性分析 泸溪高新技术产业园区污水处理厂位于湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇，工程占地面积为22680m2，总投资为6386.34万元。近期（一期）工程设计处理规模为0.5万m3/d，远期（二期）污水处理规模总计1.0万m3/d。污水处理厂按近期（一期）0.5万m3/d规模设计，污水处理厂采用“粗格栅→细格栅/旋流沉砂→调节池→水解酸化A2/O池→二沉池→高密度沉淀→滤布滤池过滤+接触消毒”的处理工艺，污泥采用带式浓缩脱水一体机脱水后外运处置。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准后外排沅江。园区污水处理厂目前正在试运行。 本项目在污水厂纳污范围内，项目拟建地道路两侧已布置给排水主干管，第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九大道铺设了集中区给、排水管网，因此，本项目运营后，废水可由区域管网进入园区污水处理厂，接管具有可行性。项目废水量仅为 9.6m3/d，仅占比污水厂一期处理量的 0.192%，且项目废水污染物均为该污水厂处理的常规因子，经化粪池处理后符合园区污水处理厂接管要求，项目废水不会对其水质水量造成冲击。 污水处理厂进出水水质要求详见下表。 表7.2-2园区污水处理厂进出水水质限值要求 指标 pH CODcr（mg/L） BOD5（mg/L） SS （mg/L） 氨氮（mg/L） 动植物油 进水水质 6-9 ≤450 ≤310 ≤350 ≤50 ≤90 出水水质 6-9 50 10 10 5（8） 1 综上所述，本项目经化粪池处理后的生活污水依托泸溪高新技术产业园区污水处理厂是可行的。建设单位营运期废水对环境影响较小。 3、污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水最终纳入园区污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 表7.2-3废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 标准名称 浓度限值（mg/L） 1 园区污水处理厂排放口 COD 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 50 2 BOD5 10 3 氨氮 8 4 SS 10 表7.2-4废水污染物排放信息表 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 日排放量t/d 年排放量t/a 园区污水处理厂排放口 废水量 / 9.6 2880 COD 50 0.00048 0.144 BOD5 10 0.000096 0.0288 氨氮 8 0.0000768 0.023 SS 10 0.000096 0.0288 本项目整厂排放合计 COD 0.144 BOD5 0.0288 氨氮 0.023 SS 0.0288 7.2.2大气环境影响分析及治理措施 1、大气环境影响预测 （1）预测内容 本评价主要预测内容如下： 有组织排放：正常及非正常情况下各污染物排放的污染物最大地面浓度贡献值。 无组织排放：无组织排放的污染物最大地面浓度贡献值。 （2）评价范围 本项目最大地面空气质量浓度占标率为无组织排放的颗粒物Pmax为7.65%，根据大气导则中评价等级判别表属于1%≤Pmax＜10%，大气评价等级为二级，评价范围为边长为5km的矩形区域，根据导则要求，不需要进一步预测与评价； （3）估算模型参数 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模式参数选取详见下表： 表7.2-5估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.6 最低环境温度/℃ -12.3 土地类型 城市 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）大气污染物源强及参数 根据工程分析，项目运行过程中大气源强及排放参数见下表。 表7.2-6有组织大气污染物正常工况调查清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标（m） 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y NMHC 1 DA001 -0 20 122 20 0.6 11.79 25 2400 正常 工况 0.067 表7.2-7项目无组织面源排放参数 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 NMHC 1 生产车间 -0 -0 124 62 62 60 15 2400 正常 工况 0.08 0.054 （5）估算结果 本项目正常运行情况下，废气有组织和无组织排放估算模式计算结果见下表。 表7.2-8 项目排放主要污染物估算结果 污染源 污染物 最大落地浓度（mg/m3） 最大占标率（%） D10% (m) DA001排气筒（有组织） 非甲烷总烃 6.8E-03 0.34 —— 生产车间（无组织） 颗粒物 3.46E-02 7.69 —— 非甲烷总烃（NMHC） 2.36E-02 1.18 —— （6）结果分析 根据上表的估算结果可知，项目DA001排气筒排放的非甲烷总烃最大落地浓度为6.8E-03mg/m3，最大浓度占标率0.34%。 项目无组织排放的废气颗粒物最大落地浓度为3.46E-02mg/m3，最大浓度占标率7.69%；非甲烷总烃（NMHC）最大落地浓度为2.36E-02mg/m3，最大浓度占标率1.18%。 根据以上估算结果可知，各污染物的地面浓度贡献值较低，占标率均未超过10%，因此项目废气在正常排放情况下，不会对周围环境空气带来明显不良影响。 2、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据表7.2-5估算结果，本项目无组织排放的废气颗粒物最大落地浓度为3.46E-02mg/m3，最大浓度占标率7.69%，未出现超标情况，无需设置大气环境防护距离。 3、大气污染防治措施 （1）挥发性有机物 本项目拟采用活性炭吸附的方法对有机废气非甲烷总烃（NMHC）进行处理 ，然后再通过20m高的DA001排气筒排放。 活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性和亲有机物的吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度有机废气是较为常见的处理方法，根据《湖南省工业VOCs排放量测算技术指南》（湖南省环境保护厅，2016.12），活性炭吸附对有机物的去除效率可达到80%，本项目单级活性炭吸附对有机物的去除效率以70%计。在项目运行过程中为保证活性炭吸附处理装置吸附效率满足要求，（1）活性炭应轻装轻卸，减少炭粒破碎，影响效果；（2）活性炭在运输和储存的过程中要做好防潮工作，防治受潮和吸附空气中其他物质，影响使用效果；（3）活性炭在装填过程中应筛去因搬运产生的破粒和粉尘，然后层层均匀铺开，不得从进料孔处直接倒入，以免装填不均，造成气体偏流，影响使用效果；（4）定期更换活性炭需及时，不得延时更换活性炭。 本项目有机废气产生量很少，经各生产车间密闭收集后通过风管进入活性炭吸附装置，最大送风量设计为30000m3/h，车间换气次数设计为10次/h，能满足车间废气的收集要求，有机废气经活性炭吸附处理后能满足有机废气的达标排放。本项目排气筒是在同时满足工艺能稳定运行和污染物稳定达标排放的情况下设置的，排气筒高度设置为20m，能满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中对排气筒高度应不低于15m的要求，项目排气筒设置合理。 综上所述，本项目收集的有机废气经处理后，排气筒排放的非甲烷总烃能满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值（20m高排气筒：50mg/m3，2.0kg/h）。因此项目采用上述废气收集处理工艺在技术上是可行的，与废气收集处理要求是相匹配的。 （2）无组织排放废气 项目在正常生产情况下，厂界周围环境主要受无组织废气排放影响，为控制无组织废气污染物的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。 本项目无组织排放的有机废气主要是密闭负压生产车间内由于工作人员和物料进出导致有机废气逸散到大气中，其排放量与操作管理水平、设备状况等有很大关系。通过加强管理，减少人员和物料的进出频次，提高有机废气的收集效率来降低其排放量，以减少有机废气对人体和环境的影响。 本项目一楼加工中心破碎混合工序产生的颗粒物在该车间内无组织排放，产生量较小，通过计算得出项目周界外颗粒物最大落地浓度为3.46E-02mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值（1.0mg/m3），通过在加工中心设置抽排风设施，加强通风，减少颗粒物对车间工作人员的影响。 4排气筒设置合理性分析 本项目建设20m高排气筒，符合《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB431357-2017）中4.4.1排气筒的高度应不低于15m的要求，。 为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中推荐的排放系数法，对项目排气筒高度进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）中的表4查出其需达到的有效高度。 式中：Q:排气筒排放速率，kg/h； Cm:标准浓度，mg/m3， C非甲烷总烃=2.0 ； Ke—地区性经济系数，取值为0.5～1.5，根据当地经济发展现状，本评价取0.5。 项目废气中污染物的排放系数R及其应达到的有效高度见下表。 表7.2-9排放系数法校核主要排气筒高度结果 点源名称 污染物 排放速率（kg/h） 几何高度(m) 校 核 高 度 排放系数R 要求有效高度He DA001排气筒 非甲烷总烃 0.067 20 0.067 15 由表可知，本项目投产后20m高的DA001排气筒能达到所需有效高度要求，根据估算结果，在此排放高度下污染物的最大落地浓度占标率小于10%，不会对区域环境和周边敏感点带来明显不利影响，因此本项目排气筒高度是满足环保要求的。 5、大气污染物排放量核算 （1）有组织排放废气 表7.2-10大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 产生工段 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001排气筒 注塑、印刷、吸塑 非甲烷总烃 1.66 0.067 0.16 （2）无组织排放废气 表7.2-11大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口 编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值/ （mg/m3） 1 生产 车间 注塑、印刷、吸塑 非甲烷总烃 加强管理， 车间加强通风 湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） 4.0 0.13 2 破碎混合 颗粒物 1.0 0.095 （3）大气污染物年排放量 本项目大气污染物年排放量核算见下表： 表7.2-12大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.095 2 VOCs（以非甲烷总烃NMHC表示） 0.29 （4）非正常排放废气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”，本项目非正常排放主要考虑DA001排气筒排放的非甲烷总烃在工艺废气处理装置中由于装置运转异常，导致无处理效果，具体非正常排放情况见下表。 表7.2-13本项目污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放 原因 污染物 非正常排放浓度/(mg/m3) 非正常排放速率/(kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对 措施 1 DA001排气筒 工艺废气处理装置运转异常 NMHC 18.06 0.216 1 0-2 尽快检修、待废气处理设施正常运行后方可继续生产 7.2.3 声环境影响及治理措施 本项目位于湖南省湘西州泸溪高新技术产业开发区，属于3类声环境功能区，项目200m范围内无声环境敏感点分布，受项目影响人口不多，项目建设后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）确定本项目声环境影响评价工作等级为三级，本次评价范围为厂界外200m范围内。 项目营运期噪声源主要为生产车间内注塑机、破碎机、混料机、移印机、冷却塔、空压机等生产设备以及相关配套设施运行时产生的设备噪声，噪声源强为70~80dB（A）左右。 本项目主要噪声源分布在室内，项目拟通过建筑隔声、在设备安装基础减振、消声等措施降低噪声，同时加强设备的保养和维修，避免因不正常运行所导致的噪声增大等措施控制项目运营噪声。 按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）》的要求，本项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log((100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出项目厂界的噪声级及对敏感点的影响。其预测结果见下表： 表7.2-13拟建工程厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位 厂界噪声贡献值 噪声标准 限值 是否达标 昼间 东厂界 62.50 昼间≤65；夜间≤55 是 西厂界 63.98 是 南厂界 60.62 是 北厂界 52.50 是 备注：项目夜间不生产 由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减震等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 噪声防治措施： （1）项目建设中应当进一步优化平面布局，尽量将生产区布置在厂区中部，减小对外环境的噪声影响； （2）采用适当的隔声设备如隔振垫、隔声屏障等，生产时关闭车间门窗； （3）加强设备润滑维修，对厂区内的各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施； （4）对噪声相对较大的设备应加装隔声措施，还应加强减振降噪措施，如在主要设备基础上加装橡胶减振垫、减振器等； （5）合理安排作业时间，避免夜间生产； （6）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大； 通过采取上述各项减振、隔声等综合治理措施，可以满足噪声防治的需要，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）要求，因此，项目采取的噪声防治措施在技术上是可行的。 7.2.4 固体废物环境影响及治理措施 项目运营期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、原辅料废包装桶、擦拭网版废抹布、废边角料和不合格品、废活性炭、废润滑油、含油废抹布等。 擦拭网版废抹布、废活性炭、废润滑油、含油废抹布属于危险废物，依托湖南泰和美新能源科技有限公司危废暂存间进行暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排；原辅料废包装桶定期由厂家进行回收；废边角料和不合格品外售至物资回收公司；生活垃圾由环卫部门统一收集后集中处置。 危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，有耐腐蚀的硬化地面，采取基础防渗，防渗层为至少1m后的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；设置废水导流沟及收集池；库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。要求建设单位在危险废物暂存过程中使用的储存容器保持密封，并与禁配物分开存放，切忌混储，储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料，起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。危险废物在处置过程中，定期由有资质的单位回收处理，不得乱推乱放。 本项目危废的储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]的要求进行，同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，禁止将危险废物混入生活垃圾。危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 本项目危废暂存间依托湖南泰和美新能源科技有限公司的危废暂存间，位于在厂区东南侧，湖南泰和美新能源科技有限公司已于2018年6月6日年取得环评批复（泸环审[2018]7号），2019年8月竣工环保验收，建设的暂存间面积约160m2，其中已使用约100m2（包含湖南泰和美新能源科技有限公司和华美兴泰科技有限责任公司危废占用面积），目前剩余面积约60m2，并且该危废暂存间已按照《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其修改单的要求进行建设，能满足项目所产生的危险废物的容纳要求。建议建设单位与湖南泰和美新能源科技有限公司签订委托暂存协议，同时划分各自的暂存区域，设置隔离间或者隔离带，建立档案制度，详细记录企业出入库房的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，根据划分区域制定相应的巡查和管理制度。 综上所述，本项目固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，建设单位须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。 7.3环境风险分析 7.3.1风险潜势初判 本项目储存的危险物质主要为水性油墨、稀释剂、固化剂、洗网水，根据查阅的相关资料，各原辅材料理化性质见“1.6主要原辅材料” 内容。 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）要求，需按照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 根据表1.6-1中项目使用用原辅材料情况，本项目原料中风险物质含量计算情况见下表。 表7.3-1原料中风险物质含量计算表 序号 原辅材料名称 最大储存量t 所含风险物质 所占比例 风险物质最大储存量t 1 水性油墨 0.02 异丙醇 16% 0.0032 2 丙二醇甲醚 10% 0.002 3 固化剂 0.002 异氰酸酯 60% 0.0012 4 稀释剂 0.002 乙醇 98% 0.00196 5 洗网水 0.02 二甲苯 20% 0.004 6 醋酸丁酯 5% 0.001 7 丙酮 1% 0.0002 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表。 表7.3-2危险物质数量与临界量比值（Q）表 风险物质 最大储存量（t） 临界量（t） qn/Qn 异丙醇 0.0032 10 0.00032 丙二醇甲醚 0.002 / / 异氰酸酯 0.0012 0.5 0.0024 乙醇 0.00196 / / 二甲苯 0.004 10 0.0004 醋酸丁酯 0.001 / / 丙酮 0.0002 10 0.00002 总计 0.00314 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）附录C，判定项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.3.2评价等级 按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169-2018）中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 项目环境风险评价工作等级划分见下表。 表7.3-3环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 7.3.3环境风险分析及防范措施 项目生产过程中可能存在的环境风险是发生泄露、火灾事故，从而影响周围环境，因此，项目应设专门的注塑颗粒原料仓库，设置油墨、稀释剂、固化剂、洗网水储存地点，规范管理，严禁吸烟、明火等，配备灭火器材，杜绝事故发生。事故发生后应立即启动相应的应急预案，以降低风险事故对环境的污染和人员的伤害。 项目油墨、稀释剂、固化剂、洗网水原辅材料正常情况下均密封包装并存放在油墨放置区，各危险废物按照性质分类暂存在危废暂存间，一般不会发生泄露，但是在生产过程中，可能存在稀释剂、固化剂、洗网水等发生泄露未及时收集处理而污染水环境及周边土壤、地下水环境；注塑颗粒原料仓库若发生火灾事故时，在灭火过程中产生消防废水未经处理直接进入厂区污水管网，对园区污水处理厂造成冲击负荷，影响其稳定运行和达标排放；油墨、稀释剂乙醇具有易燃性，遇明火或高热可能引发或火灾，这些物质燃烧产生烟尘和一氧化碳，对环境造成污染。 针对上述可能发生的事故，项目应采取以下防范措施： 1、合理划分原辅材料区域，设置油墨堆放区，油墨、稀释剂、固化剂、洗网水等按相应堆放规范进行堆置，禁止堆叠过高，防止滚动。 2、油墨堆放区做好防腐防渗措施，地面采用防腐地坪，防止液体渗漏，印刷使用的原辅材料采用桶装，均放置在防泄漏托盘上，建立台账和管理制度。 3、在雨水管网和污水管网的排口设置截止阀，发生事故时及时关闭阀门，防止泄露液体和消防废水排入自然水体。 4、在日后生产中加强管理，原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防治措施，保证劳动安全，防治意外的发生。定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程。 5、厂区消防水采用独立稳高压消防供水系统：各原料仓库应采用固定式灭火系统，按现房要求配备足够型号的灭火装置，车间工作人员及相关负责人应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置，在管道上按照规范要求配置消防栓。 6、火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示其他人员，同时联络消防队，利用灭火装置尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时确保所有人都已经离开车间，同时与周边工厂建立联动机制，一旦发生泄漏、消防事故，第一时间通知周边企业，迅速疏散人员。 7、加强车间内部通风措施，确保全面通风，防止气体累积。 根据本项目环境风险评价分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要见下表。 表7.4-4 突发事故应急措施 序号 项目 内容及要求 1 危险源概况 详述危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 原料堆放区、成品堆放区 3 应急组织 成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥。 4 应急状态分类及应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施，设备与材料 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、感应装置、警报器等 6 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 7 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 8 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员，撤离组织计划及救护。 9 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施 10 公众教育和信息 对企业内员工定期开展公众教育、培训和发布有关信息 11 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 7.3.4简单分析基本内容 本项目简单分析内容详见下表： 表7.3-1建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目 建设地点 （湖南）省 （湘西州）市 （泸溪县）区 （泸溪高新技术产业开发区）园区 地理坐标 经度 110.143578E 纬度 28.271145N 主要危险物质及分布 水性油墨、稀释剂、固化剂、洗网水，均位于四楼油墨放置区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 注塑颗粒和印刷原辅材料由于使用不当造成火灾时，事故黑烟及燃烧产生的一氧化碳给区域环境带来不利影响；印刷原辅材料倾倒发生泄漏对周边土壤、地下水环境造成影响 风险防范措施 火灾风险防范措施：项目在车间、仓库及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在控制室、变电所等重要建筑室内安装火灾探测器，火灾报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。设置完善的安全消防措施，配备完善的消防系统，设有固定泡沫灭火系统及冷却水喷淋系统。各重点部位设备应设置自动控制系统控制和设置完善的报警联锁系统、以及水消防系统和ABC类干粉灭火器等。要求配制完善的消防设施，包括泡沫消防设施和水泡消防设施，制定严格的作业制度。项目发生重大火灾事故需要救援时，可立即通过电话与附近消防部门联系请求支援。 油墨原辅料倾倒泄漏风险防范措施：原辅材料采用桶装，均放置在防泄漏托盘上，能有效收集包装桶发生倾倒产生的泄漏液，避免进入外环境。 7.4环境管理与监测 7.4.1环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24 号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应在废水、废气处理设施进出口设置采样口。 建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。 7.4.2营运期环境监管计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)要求，建设单位可委托有相应能力的环境监测单位对各污染物、大气环境质量现状情况进行定期的环境监测。其监测内容及频次见下表。 表7.4-1营运期环境监测计划 项目名称 监测点 监测项目 监测频次 执行标准 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 每半年一次 湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） 厂界 非甲烷总烃 每半年一次 颗粒物 每半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂区 非甲烷总烃 每半年一次 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中排放限值 废水 厂区化粪池出口 pH、COD、BOD5、 氨氮、SS 每季度一次 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及园区污水处理厂进水水质标准中较严要求 噪声 厂界四周 连续等效 A声级 每季度一次 执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 大气 环境 厂界下风向 非甲烷总烃、PM10 每年一次 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保局科技标准司） 7.5环保投资 本项目总投资3450万元，通过预算环保投资应约60万元，占总投资的1.74%。环保投资主要为环保设备投资费用。项目环保投资估算见下表。 表7.5-1 工程环保措施投资估算 项目 内容 投资（万元） 备注 废水 雨污分流 排水管道 0 依托厂区已建工程 生活废水 化粪池 0 噪声 噪声治理 设备消声、减震、隔声措施 4 / 废气 排气筒 车间密闭负压系统+活性炭吸附+20m排气筒一套 50 / 无组织废气 厂区内通风风机 3 / 固废 生活垃圾 垃圾桶 1 / 危险废物 危废暂存间 0 依托湖南泰和美新能源科技有限公司危废暂存间 风险 应急事故池 印刷原辅材料放置区地面防腐防渗处理，防渗托盘 2 / 合计 60 7.6“三同时”验收项目 本项目环保投资估算及“三同时”竣工验收，见下表。 表7.6-1 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 污染源及污染物名称 防治措施 验收执行标准 营运期 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 车间密闭负压系统+活性炭吸附+20m排气筒一套 执行湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） 厂界 非甲烷总烃 加强收集管理 颗粒物 加强加工中心通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂区 非甲烷总烃 加强收集管理 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中排放限值 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、 氨氮、SS 依托厂区内化粪池 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及及园区污水处理厂进水水质标准中较严要求 雨污分流管网 整个项目区域按雨污分流体制建设，接入区域城市道路上市政雨水管网和市政污水管网 / 固体废物 车间 固废 危险废物 危险废物交由有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单 生活垃圾 交环卫处理 / 噪声 噪声 隔声、减振、消声 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 风险 印刷原辅材料放置区地面防腐防渗处理，防渗托盘

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 车间密闭负压系统+活性炭吸附+20m排气筒一套 | 满足湖南省《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）相关标准限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强收集管理 |  |
|  |  | 颗粒物 | 加强加工中心通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 加强收集管理 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中排放限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、 氨氮、SS | 依托厂区内化粪池 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及及园区污水处理厂进水水质标准中较严要求 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 交由有资质单位处置 | 妥善处置、综合利用，达到环保要求 |
|  | 一般工业固体废物 | 外售物资回收公司 |  |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运处置 |  |
| 噪声 | 噪声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 风险 | 印刷原辅材料放置区地面防腐防渗处理，防渗托盘 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 项目租赁现有闲置厂房进行生产，已对周边环境进行绿化，项目所排放的污染物都能达标稳定排放，对周边生态环境影响不大。 |

# 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 湘西美而特自动化科技有限公司拟投资3450万元在湖南省泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园租赁一栋闲置厂房新建年产1000万套移动电源精密塑胶壳项目，厂房占地面积1188平方米，总建筑面积约4881.04m2，主要建设内容包括新建年产1000万套移动电源塑胶壳生产线，以及一条年产196.7万套吸塑包装盒生产线，配置原料和成品仓库、办公室、环保设备等配套附属设施等。 9.1.2项目所在区域环境现状结论 （1）水环境质量现状 由项目所在区域地表水历史监测结果表明，项目区上游1500m处武水断面（W1）和沅江、武水汇合口断面（W2），各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。 （2）环境空气质量现状 本项目所在区域为达标区，其他污染物非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》（原国家环保局科技标准司）中的1小时均值2.0mg/m3，区域非甲烷总烃具有较好的环境容量。 （3）声环境现状：根据现场监测数据，项目拟建地四周边界噪声监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准值。 9.1.3营运期主要环境影响分析结论 （1）水环境影响分析 根据工程分析，本项目废水主要为员工生活污水。生活污水经厂区已有化粪池预处理后经厂区总排口排入园区污水处理厂进行深度处理，然后达标排放，最终排入沅江。本项目水环境影响较小。 （2）环境空气影响分析 本项目主要的大气污染物为注塑、移印、丝印、吸塑等工序产生的非甲烷总烃和颗粒物，根据估算结果，项目DA001排气筒排放的非甲烷总烃最大落地浓度为6.8E-03mg/m3，最大浓度占标率0.34%；无组织排放的废气颗粒物最大落地浓度为3.46E-02mg/m3，最大浓度占标率7.69%；非甲烷总烃（NMHC）最大落地浓度为2.36E-02mg/m3，最大浓度占标率1.18%。均能满足环境质量标准要求，本项目对大气环境影响可以接受。建设单位应加强对废气处理设施的运行管理，避免事故排放。 （3）声环境影响分析 本项目噪声污染主要来源于各类生产设备运转噪声，采用加大减震基础，安装减震装置，在设备与管路连接处可采用柔性接头等措施，同时设备均安装在车间内，通过减震、隔声及距离衰减后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，本项目噪声对周围环境影响较小。 （4） 固体废弃物环境影响分析 本项目产生的擦拭网版废抹布、废活性炭、废润滑油、含油废抹布属于危险废物，依托湖南泰和美新能源科技有限公司危废暂存间进行暂存，定期委托具有处理危废资质的单位处理不外排；原辅料废包装桶定期由厂家进行回收；废边角料和不合格品外售至物资回收公司；生活垃圾由环卫部门统一收集后集中处置。各类固废处置方式切实可行，不会造成二次污染，对周围环境影响较小。 9.1.4产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目建设内容、所选用的工艺、设备以及生产的产品等均不在其规定的限制类和淘汰类范围内，属于允许类建设项目。对照中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 9.1.5选址合理性分析结论 本项目位于湖南省泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园，滨江大道以北，第二大道以东，湖南华美兴泰科技有限责任公司以西，北侧为园区空地。根据武溪工业集中区（泸溪高新技术产业开发区）发展规划（园区土地利用规划图），项目占地属于工业用地，符合土地利用总体规划。项目区域基础设施完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，项目所在区域的水环境质量、声环境质量基本符合相应功能区的标准，大气环境中其他污染物能满足相应标准限值要求，尚有一定的环境容量。故本项目选址基本合理。 9.1.6平面布局合理性分析结论 本项目厂区内部设备呈流水线布置，各区域联动性好，平面布局基本合理。 9.1.7总量控制 本项目总量控制建议指标为COD：0.144t/a、氨氮：0.023t/a、VOCs（以非甲烷总烃表示）：0.29t/a。 9.1.8总结论 湘西美而特自动化科技有限公司年产1000万套移动电源精密塑胶壳生产线项目位于湖南省泸溪县武溪镇高新技术产业开发区创新创业园，项目建设符合国家的产业政策，平面布置合理，项目选址可行。项目各项污染防治措施均经济、技术可行，建设单位在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，该项目对环境影响小，从环保角度建设是可行的。 9.2 建议与要求 1、加强清洁生产管理，尽量减少污染物的产生量，降低生产成本。加强对设备的维修和管理，保证设备的正常运行，避免事故排放；保持公司整洁干净，物流畅通，不能将废物随意堆放。 2、建设单位应该加强管理，建立健全环境保护管理制度，加强环境管理，从生产工艺，污染防治措施等方面全面控制，确保各项污染物达标排放。 3、建设单位应强化管理防止跑冒滴漏，并尽可能在泄露液态物料的设施设备处底部设置托盘收集，并妥善处理处置。 4、建设单位应该严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产，建设单位在项目建成后及时组织竣工环保验收。 5、建设单位应按照规定设置与废气排污口相对应的环境保护图形标志牌，建立排污口基础资料档案和管理档案。排气筒（烟囱）设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，在净化设施的进出口分别设置采样口及采样监测平台，采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157—1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。 6、本报告是根据建设单位提供的经营范围、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的，如果规模、工艺、原辅材料等发生变化进行了调整，建设单位应按环保部门的要求另行申报。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 监测报告及质量保证单 附件3引用监测数据报告（武水大桥断面） 附件4 厂房租赁协议 附件5 项目备案文件 附件6 标准厂房环评批复 附件7 关于标准厂房隶属关系的说明 附件8 武溪工业园环评批复 附件9 执行标准函 附件10 专家意见和签到表 附图1 项目地理位置图 附图2 监测点位图 附图3 项目平面布局图 附图4 大气环境评价范围及敏感目标分布图 附图5 项目四至图及现状照片 附图6 武水国家湿地公园与项目地位置关系图 附图7 项目与周边区域企业位置关系图 附图8 项目所在区域水系图 附图9 项目与泸溪县生态保护红线位置关系 附图10 园区雨水管网图 附图11园区污水管网图 附图12 泸溪高新技术产业开发区发展规划图 附表1大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。